## Приложение № 3

## к Извещению об осуществлении закупки

при проведении электронного аукциона

на поставку сетевого оборудования

для нужд ИПУ РАН

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку сетевого оборудования для нужд ИПУ РАН

1. Объект закупки: поставка сетевого оборудования для нужд ИПУ РАН
(далее - Товар).

2. Краткие характеристики поставляемого Товара: в соответствии с Приложением к Техническому заданию «Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара».

Товар должен соответствовать или превышать требования Спецификации                                      по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным и эргономическим показателям, указанным в Приложении к техническому заданию.

ОКПД 2 код: 26.30.11.120 - Средства связи, выполняющие функцию цифровых транспортных систем (КТРУ 26.30.11.120-00000002 – Маршрутизатор);

26.30.11.110 - Средства связи, выполняющие функцию систем коммутации (КТРУ 26.30.11.110-00000041 – Коммутатор).

3. Перечень и количество поставляемого Товара: общее количество поставляемого Товара в соответствии с Приложением № 1 к Техническому заданию «Спецификация на поставку сетевого оборудования для нужд ИПУ РАН, являющимся его неотъемлемой частью.

4. Общие требования к поставке Товара, требования по объему гарантий качества, требования по сроку гарантий качества на результаты закупки:

Поставляемый Товар должен принадлежать Поставщику на праве собственности, 
не должен быть заложен, являться предметом ареста, свободен от прав третьих лиц, ввезен 
на территорию Российской Федерации с соблюдением всех установленных законодательством Российской Федерации требований.

Поставляемый Товар и его составляющие должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), изготовлен в соответствии со стандартами качества.

Товар не должен иметь следов механических повреждений, изменений вида комплектующих, а также иных несоответствий официальному техническому описанию поставляемого Товара.

Качество поставляемого Товара должно соответствовать стандартам (техническим условиям) и обязательным требованиям, установленным нормативно-техническим актами (СанПиНы, ОСТы, ГОСТы, Технические регламенты), а также другим правилам, подлежащими применению в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

Товар должен поставляться в упаковке и/или таре, обеспечивающей его сохранность,
при перевозке тем видом транспорта, который используется для доставки Товара Заказчику, погрузо-разгрузочных работах и хранении в условиях воздействия климатических факторов (температура, влажность, осадки), соответствующих тому времени года, в которое осуществляется поставка Товара.

Поставка Товара осуществляется по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 65, ИПУ РАН.

Поставщик обязан согласовать с Заказчиком точное время и конкретную дату поставки. Поставка Товара должна осуществляться в рабочие дни с 9 ч. 30 мин по 18 ч. 15 мин. с понедельника по четверг, с 9 ч. 30 мин по 17 ч. 00 мин. - пятница с соблюдением Поставщиком Правил внутреннего трудового распорядка Заказчика.

Требования к упаковке Товара должны соответствовать Решению Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 № 769 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки», межгосударственный стандарт ГОСТ 17527-2020 «Упаковка. Термины и определения».

На упаковке (таре) должна быть маркировка Товара и тары (упаковки) Товара, в том числе транспортной, необходимая для идентификации грузоотправителя (Поставщика) 
и грузополучателя (Заказчика), а также содержащая информацию об условиях перевозки, погрузо-разгрузочных работ и хранении Товара. Маркировка Товара должна содержать 
также информацию о наименовании, виде Товара, наименовании фирмы-изготовителя, юридическом адресе изготовителя, гарантийном сроке на Товар и дате изготовления Товара.

Поставляемый Товар должен быть обеспечен технической поддержкой в авторизованных производителем сервисных центрах и возможностью доступа к сервисам по технической поддержке, ремонту и послегарантийному обслуживанию производителем.

Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии 
с действующими стандартами, утвержденными на соответствующий вид Товара, и наличием сертификатов, обязательных для Товара, оформленных в соответствии с российскими стандартами. Бирки и наклейки на упаковках должны быть четкими, чистыми и хорошо читаемыми. Производственные коды на Товаре должны совпадать с производственными кодами на упаковке.

В случае форс-мажорных обстоятельств, замедляющих ход исполнения условий Контракта против установленного срока, Поставщик обязан немедленно поставить 
в известность Заказчика с учетом условий Контракта.

Срок и объем гарантии на поставляемый Товар должен быть согласно гарантии завода-изготовителя (производителя Товара), но не менее 12 месяцев с даты подписания документа о приемке. Гарантия на Маршрутизатор и Коммутатор Тип 1 должна быть не менее 24 месяцев с даты подписания документа о приемке.

В случае если в течение гарантийного срока на Товар будут обнаружены недостатки Товара, возникшие в случае его некачественного изготовления, или Товар не будет соответствовать условиям Контракта, при требовании (уведомлении) Заказчика Поставщик обязан за свой счет заменить Товар в срок не более 20 (двадцати) дней с даты письменного получения такого требования (уведомления) Заказчика.

Поставщик предоставляет Заказчику гарантии производителя (изготовителя), оформленные соответствующими гарантийными талонами или аналогичными документами, подтверждающими качество материалов, используемых для изготовления Товара, а также надлежащее качество Товара.

Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона (сертификата) или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленного Товара.

Товар должен иметь сертификаты или санитарно-гигиенические заключения и иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

Поставляемый Товар должен быть экологически чистым, безопасным для здоровья человека.

Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям, установленным ГОСТ, СанПиН, другим нормам и правилам для данного вида Товара.

Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и противоправных действий.

Поставляемый Товар должен быть надлежащего качества подтвержденными сертификатами соответствия системы сертификации Госстандарта России или декларациями 
о соответствии санитарно-эпидемиологическими заключениями Федеральной службы по надзору в сфере защите прав потребителей (если законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования к сертификации данного вида Товара).

Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям:

- постановления Правительства РФ от 23 декабря 2021 г. № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

- Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза 
от 16 августа 2011 года № 768;

- Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года № 879;

- Технического регламента Таможенного союза ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники», принятым Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18 октября 2016 года № 113.

Поставляемый Товар должен быть обеспечен версией прошивки, актуальной на день поставки Товара.

Консультации по вопросам эксплуатации Товара должны оказываться в режиме с 10 до 18 часов по московскому времени, в рабочие дни, в течение 12 месяцев с даты подписания документа о приемке для Коммутатора Тип 1 и в течение 24 месяцев с даты подписания документа о приемке для Маршрутизатора.

5. Сроки выполнения работ, оказания услуг и поставки Товара, календарные сроки начала и завершения поставок, периоды выполнения условий Контракта:

Срок поставки Товара до истечения 180 (ста восьмидесяти) календарных дней с даты заключения Контракта.

6. Порядок выполнения работ, оказания услуг, поставки Товара, этапы, последовательность, график, порядок поэтапной выплаты авансирования, а также поэтапной оплаты исполненных условий Контракта: в соответствии с условиями Контракта.

7. Качественные и количественные характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг:

Согласно требование Технического задания, Сведений о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара (Приложение к Техническому заданию) и Спецификации

Зав. Отделом информатизации                                                                  С.Б. Григорьев

Приложение № 1

к Техническому заданию

на поставку сетевого оборудования

для нужд ИПУ РАН

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку сетевого оборудования нужд ИПУ РАН

| № п/п | Наименование поставляемого товара | Страна происхождения | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу товара, руб. | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Маршрутизатор |  | шт. | 1 |  |  |
| 2 | Коммутатор Тип 1 |  | шт. | 1 |  |  |
| 3 | Коммутатор Тип 2 |  | шт. | 1 |  |  |
| 4 | Коммутатор Тип 3 |  | шт. | 8 |  |  |
| 5 | Коммутатор Тип 4 |  | шт. | 12 |  |  |
| Итого: |  |
| В том числе НДС 20%/ НДС не облагается |  |

Таблица № 2

# Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара

# Весь товар по своим функциональным и техническим характеристикам должен соответствовать нижеперечисленным требованиям

# или превосходить их

| № | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производитель, страна происхождения) | Технические характеристики | Ед. изм. | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Требуемый параметр | Требуемое значение | Значение предлагаемое участником |  |  |
| 1 | Маршрутизатор ОКПД2: 26.30.11.120 - Средства связи, выполняющие функцию цифровых транспортных систем. КТРУ: 26.30.11.120-00000002 Маршрутизатор |  | Возможность балансировки нагрузки между устройствами в кластере | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность выгрузки файлов с устройства по не шифрованному протоколу передачи файлов (например, File Transfer Protocol (FTP), Trivial File Transfer Protocol (TFTP)) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность выгрузки файлов с устройства по шифрованному протоколу передачи файлов (например, SSH File Transfer Protocol (SFTP), FTP over SSL (FTPS)) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность загрузки файлов на устройство по нешифрованному протоколу передачи файлов (например, File Transfer Protocol (FTP), Trivial File Transfer Protocol (TFTP)) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность загрузки файлов на устройство по шифрованному протоколу передачи файлов (например, SSH File Transfer Protocol (SFTP), FTP over SSL (FTPS)) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность изменения размера максимальной единицы передачи (maximum transmission unit, MTU) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность использования USB-портов для подключения внешних модемов для доступа к сетям мобильной (сотовой) связи | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность кластеризации | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность настройки портов в гибридный режим работы (поддерживают приём и передачу и тегированного, и нетегированного трафика одновременно) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность отправки DHCP-опций в режиме работы DHCP-сервером | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность поддержки горячей замены блоков питания | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность работы в качестве DHCP relay агента | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность работы в качестве DHCP-клиента | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность работы в качестве DHCP-сервера | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность работы в качестве DNS-клиента (DNS client) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность работы в качестве DNS-прокси (DNS proxy) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность работы в качестве DNS-сервера (DNS server) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность работы в качестве NTP-клиента (NTP client) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность работы в качестве NTP-сервера (NTP server) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность работы в качестве контроллера беспроводных точек доступа (Wi-Fi controller) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность работы в качестве точки доступа к беспроводной сети (Wi-Fi access point) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность управления доступом при подключении к консольному (последовательному/серийному) порту | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность управления устойством по протоколу HTTPS | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность управления устройством по протоколу HTTP | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность управления устройством по протоколу SSHv1 | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность управления устройством по протоколу SSHv2 | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность управления устройством по протоколу Telnet | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность установки в стандартную телекоммуникационную стойку (ширина 19 дюймов) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность установки в узкую телекоммуникационную стойку (ширина 10 дюймов) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Выполнение функций фильтрации пакетов с использованием списков доступа (ACL – Access Control List) средствами специализированных интегральных микросхем (ASIC) интерфейсных модулей | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Использование интегральной схемы специального назначения (ASIC) для коммутации | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество блоков питания | ≥ 1 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество портов 1000BASE-T (GigabitEthernet; стандарт IEEE 802.3ab) | ≥ 4 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Высота, U | 1 |  | U | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество портов SFP 1 Gbit/s (стандарт SFF INF-8074i) | ≥ 2 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество портов SFP+ (10 Gbit/s; стандарт SFF SFF-8472) | ≥ 2 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие ALG (Application-Level Gateway) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие антивируса | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие аппаратного ускорителя маршрутизации/пересылки (hardware routing/forwarding accelerator) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие аппаратного ускорителя шифрования (hardware cryptographic accelerator) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие встроенного датчика отказа блоков питания | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие встроенного датчика отказа системы охлаждения | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Методы распространения MPLS меток протокола LDP | DU |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Модульный | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие встроенного модуля для подключения к сетям мобильной (сотовой) связи | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие встроенного резервного аккумуляторного блока питания | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие встроенного температурного датчика | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие дополнительной защиты от возникновения петель в домене STP (Loop Guard / Protection) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие защиты от смены корневого устройства в домене STP (Root Guard / Protection) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие механизма IGMP snooping | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие механизма блокировки портов при получении сообщений BPDU (Bridge Protocol Data Unit) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие механизма фильтрации сообщений BPDU (Bridge Protocol Data Unit) на портах | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие механизмов сетевой балансировки нагрузки (multi-WAN routing / multihoming) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие механизмов управления broadcast-траффиком для предотвращения broadcast-штормов | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие механизмов управления multicast-траффиком для предотвращения multicast-штормов | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие механизмов управления unicast-траффиком для предотвращения unicast-штормов | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие механизмов фильтрации трафика без сохранения информации о сессии (stateless) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие механизмов фильтрации трафика по TCP/UDP портам | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие механизмов фильтрации трафика по сигнатурам приложений | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие механизмов фильтрации трафика с сохранением информации о сессии (stateful) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие отдельного консольного (последовательного/серийного) порта для управления и диагностики | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие портов USB | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие системы предотвращения потери/утечек информации (Data Loss/Leak Prevention, DLP) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие системы фильтрации URL-адресов (URL filtering) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие системы фильтрации веб-сайтов на основе контента (web-filtering / content filtering) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие функции DHCP Snooping (защита от атак, связанных с протоколом DHCP) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие функции Local Proxy ARP | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие функции Proxy ARP | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие функций защиты от атак, связанных с протоколом ARP (таких как ARP-spoofing) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие функций защиты от подмены IP-адреса (IP-spoofing) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка BGP-MPLS ethernet виртуальных частных сетей (RFC 7432 - EVPN MPLS) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка BGP-MPLS виртуальных частных сетей IPv4 (RFC 4364) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка BGP-MPLS виртуальных частных сетей IPv6 (RFC 4659) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка BGP-MPLS виртуальных частных сетей для многоадресной передачи (RFC 6513) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка IPv6 | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка MPLS виртуального частного провода (VPWS) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка SAML (Security Assertion Markup Language) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка VXLAN L2 gateway | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка VXLAN L3 gateway | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка ethernet-кадров увеличенного объема (jumbo frames) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка multicast-маршрутизации с помощью PIM (Protocol Independent Multicast) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка multicast-протокола маршрутизации DVMRP (Distance Vector Multicast Routing Protocol) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка multicast-протокола маршрутизации IGMP (Internet Group Management Protocol) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка автосогласования (autonegotiation) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка агрегирования каналов (без протокола) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка алгоритма управления очередями ARED (advanced random early detection) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка алгоритма управления очередями CBQ (class-based queueing) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка алгоритма управления очередями DRR (deficit round robin) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка алгоритма управления очередями DWRR (deficit weighted round robin) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка алгоритма управления очередями FQ (fair queuing) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка алгоритма управления очередями GRED (generalized random early detection) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка алгоритма управления очередями HTB (hierarchical token bucket) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка алгоритма управления очередями RED (random early detection) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка алгоритма управления очередями RR (round-robin) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка алгоритма управления очередями RRED (robust random early detection) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка алгоритма управления очередями TBF (token bucket filter) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка алгоритма управления очередями WFQ (weighted fair queuing) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка алгоритма управления очередями WRED (weighted random early detection) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка алгоритма управления очередями WRR (weighted round robin) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка балансировки нагрузки на каналы связи средствами IP ECMP (equal cost multipath) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка балансировки нагрузки на каналы связи средствами MPLS ECMP (equal cost multipath) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка балансировки по неэквивалентным путям для протокола IP | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка балансировки по неэквивалентным путям для протокола MPLS | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка балансировки по эквивалентным путям для протокола IP | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка балансировки по эквивалентным путям для протокола MPLS | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка виртуального частного провода (VPWS) с сигнализацией EVPN | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка возможности распространения MPLS меток средствами протокола BGP (RFC 3107 - Carrying Label Information in BGP-4) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка гранулярного контроля доступа к устройству (granular access control) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка записи системных событий (логов) на внешний носитель памяти (например, USB flash-накопитель) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка защиты доступа к сети по стандарту (802.1x) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка записи системных событий (логов) на встроенный носитель памяти (например, SSD) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка зеркалирования портов (port mirroring) в рамках одного устройства | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка зеркалирования траффика (traffic mirroring) на удаленный хост (не подключённый непосредственно к устройству) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка маршрутизации на основе политик (Policy-Based Routing; PBR) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка механизма AAA (Authentication, Authorization, Accounting) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка механизма NAT (Network Address Translation) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка механизма маркировки трафика Class of Service (CoS; стандарт IEEE 802.1p) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка механизма маркировки трафика Differentiated Services (DiffServ) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка механизма маркировки трафика Type of Service (ToS) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка механизма многопротокольной коммутации по меткам (MultiProtocol Label Switching, MPLS) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка механизма полисинга трафика (traffic policing) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка механизма склеивания VXLAN и MPLS доменов для EVPN | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка механизма шейпинга трафика (traffic shaping) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка мультипротокольного расширения протокола динамической маршрутизации BGP (Multiprotocol Extensions for BGP; MBGP) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка отправки системных событий (логов) на удалённое хранилище (например, syslog-сервер) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола Diameter для AAA | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола Kerberos для AAA | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола LDAP для AAA | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола LLDP (Link Layer Discovery Protocol) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола Multiple Registration Protocol (MRP; стандарт IEEE 802.1ak) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола PPP (Point-to-Point Protocol) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола RADIUS для AAA | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола SNMPv1 (Simple Network Management Protocol version 1) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола SNMPv2c (Community-Based Simple Network Management Protocol version 2) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола SNMPv3 (Simple Network Management Protocol version 3) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола STP (Spanning Tree Protocol) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола агрегирования каналов LACP (Link Aggregation Control Protocol) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола динамического распространения MPLS меток Label Distribution Protocol (LDP) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола динамической маршрутизации BGP (Border Gateway Protocol) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола динамического распространения MPLS меток Resource Reservation Protocol (RSVP) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола динамической маршрутизации BGPv6 (Border Gateway Protocol with IPv6 support) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола динамической маршрутизации EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола динамической маршрутизации EIGRP IPv6 (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol with IPv6 support) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола динамической маршрутизации IS-IS (Intermediate System to Intermediate System) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола динамической маршрутизации IS-ISv6 (Intermediate System to Intermediate System with IPv6 support) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола динамической маршрутизации OSPFv2 (Open Shortest Path First version 2) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола динамической маршрутизации OSPFv3 (Open Shortest Path First version 3) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола динамической маршрутизации RIPng (Routing Information Protocol next generation) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола динамической маршрутизации RIPv1 (Routing Information Protocol version 1) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола динамической маршрутизации RIPv2 (Routing Information Protocol version 2) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола резервирования CARP (Common Address Redundancy Protocol ) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола резервирования VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка расширения протокола динамической маршрутизации IS-IS для Segment Routing (RFC 8667) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка расширения протокола динамической маршрутизации OSPF для Segment Routing (RFC 8665) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка расширения протокола динамической маршрутизации OSPF для multicast-трафика (MOSPF) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка создания IPSec VPN туннелей | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка создания SSL VPN туннелей | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка стандарта IEEE 802.1Q (VLAN) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка стандарта RFC 7348 (VXLAN) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка стандарта IEEE 802.1ad (QinQ) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка стандарта RFC 8365 (EVPN-VXLAN) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка статической маршрутизации IPv4 | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка статической маршрутизации IPv6 | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка технологии Auto MDI-X (Auto Medium Dependent Interface Crossover) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка технологии Shortest Path Bridging (SPB; IEEE 802.1aq) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Резервирование коммутационном матрицы | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Резервирование модуля управления | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Схема резервирования блоков электропитания N+1 | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Схема резервирования коммутационном матрицы N+1 | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Тип блоков питания (по типу движения электрического тока) | Для переменного тока (AC) |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Тип интерфейса консольного порта | RJ-45 |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Тип модуля управления по отношению к коммутационной матрице | Совмещённый |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Тип охлаждения | Пассивное |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Функции фильтрации трафика предназначенного для модуля управления | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
| 2. | Коммутатор ОКПД2: 26.30.11.110 - Средства связи, выполняющие функцию систем коммутации. КТРУ: 26.30.11.110-00000041 Коммутатор |  | Тип коммутатора | Управляемый |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Тип по назначению | Telecom, Enterprise |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Уровень управляемого коммутатора | 3 |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Уровень применения | Доступ, Агрегация, Ядро |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Конфигурация коммутатора | Фиксированный |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Высота коммутатора для размещения в шкаф телекоммуникационный, Юнит | 1 |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Тип блоков питания | Сменные |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Блок питания | Встроенный |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество блоков питания | 2 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Тип электропитания | AC/DC |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Тип блоков питания (по типу движения электрического тока) | AC |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие сменных блоков питания | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Схема резервирования блоков электропитания N+1 | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка горячей замены блоков питания | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Подключение внешних аккумуляторных батарей | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие встроенных аккумуляторных батарей | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Тип охлаждения | Активное |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Направление воздушного потока | От передней части назад (front-to-back) |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Отсутствие движущихся элементов конструкции | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Тип размещений | Телекоммуникационная стойка 19 |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность установки в узкую телекоммуникационную стойку (ширина 10 дюймов) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Максимальная потребляемая мощность | ≤ 100 |  | Ватт | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Категория климатического исполнения | 3.1 |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Климатическое исполнение | У, ТУ |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Тип модуля управления по отношению к коммутационной матрице | Совмещённый |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Резервирование модуля управления | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Резервирование коммутационной матрицы | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Схема резервирования коммутационной матрицы N+1 | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Тип передачи данных | Ethernet |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество изделий в стеке | ≥ 8 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность стекирования | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Материал корпуса | Металл |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество LAN портов | ≥ 32 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество портов 1G SFP | 0 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество портов 10G SFP+ | ≥ 32 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество портов 1G 8P8C | ≥ 1 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество COMBO 1G портов | 0 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество COMBO 10G портов | 0 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество портов PoE | 0 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество портов PoE+ | 0 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество портов 2,5G/5G SFP | 0 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество портов 10G 8P8C | 0 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество портов 40 QSFP+, CFP | 0 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество портов 100G QSFP28, CFP | 0 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие выделенного порта управления 8P8C Ethernet | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка технологии PoE | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие портов USB | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Внешний интерфейс управления | RJ-45 |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Интерфейс внешних носителей информации | USB |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Объем оперативной памяти | ≥ 1024 |  | Мегабайт | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Размер пакетного буфера | ≥ 1 |  | Мегабайт | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Объем постоянного запоминающего устройства | ≥ 1024 |  | Мегабайт | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество записей MAC | ≥ 32 |  | Тысяча штук | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Внутренняя пропускная способность | ≥ 640 |  | Гигабит в секунду | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность установки клиентов систем мониторинга | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протоколов ААА | Local, Radius, Tacacs+, 802.1x |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протоколов динамической конфигурации | 802.1x, Static, DHCP server, DHCP client, DHCP relay, DHCPv6 client, BootP Client |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протоколов и средств управления | SNMP, SSH, RMON, SMON, SCP |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие интерфейсов управления | CLI, WEB |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протоколов TSN | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность управления устройством по протоколу SSHv1 | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность управления устройством по протоколу SSHv2 | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность управления устройством по протоколу Telnet | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола SNMPv1 (Simple Network Management Protocol version 1) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола SNMPv2c (Community-Based Simple Network Management Protocol version 2) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола SNMPv3 (Simple Network Management Protocol version 3) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Максимальный размер JumboFrame | > 9416 |  | Байт | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество записей таблицы Vlan | > 4 и ≤ 8 |  | Тысяча штук | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протоколов агрегирования | Static,LACP |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка безопасности протоколов связующего дерева | Spanning Tree Fast Link option, STP Root Guard, BPDU Filtering, STP BPDU Guard, Loopback Detection |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка выделенных VLAN | Voice VLAN, Guest VLAN, Private VLAN |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие системы обнаружения и предотвращения вторжений IPS/IDS | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Диагностика оптического трансивера | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Виртуальное тестирование кабеля | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка зеркалирования трафика | SPAN, RSPAN, sFlow |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протоколов бесшовного резервирования высокой доступности | ERPS |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка версии протокола OpenFlow | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддерживаемые типы очередей | FIFO, PQ, WRED |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество очередей (выходных на порт) | > 4 и ≤ 8 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Критерии фильтрации ACL | Port |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество ACL (списков/записей) | ≥ 1000 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество поддерживаемых VRF | > 10 и ≤ 20 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка виртуальных таблиц коммутации и маршрутизации (Virtual Routing and Forwarding) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество Loopback-интерфейсов | > 32 и ≤ 64 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество ECMP-групп | > 32 и ≤ 64 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество L3 интерфейсов | > 2048 и ≤ 4096 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество ARP записей | ≥ 6 |  | Тысяча штук | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество записей IPv6 | ≥ 4 |  | Тысяча штук | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество записей IPv4 | ≥ 16 |  | Тысяча штук | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество bridge-доменов | 0 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество L2 Multicast-групп | > 0.8 и ≤ 1.2 |  | Тысяча штук | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество 802.1ad правил | > 2 и ≤ 4 |  | Тысяча штук | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество портов в одном LAG | > 4 и ≤ 8 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество LAG групп | > 16 и ≤ 32 |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протоколов синхронизации | Local, SNTP client |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Функции L2 Multicast | IGMP Snooping v1,2,3, IGMP Snooping Fast Leave, MLD Snooping v1,2,IGMP и MLD Snooping querier, MVR |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка автосогласования (autonegotiation) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка технологии Auto MDI-X (Auto Medium Dependent Interface Crossover) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка стандарта GVRP | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка стандарта IGMP Snooping Fast Leave | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Версии поддерживаемых IGMP Snooping | 1, 2, 3 |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Версии поддерживаемых MLD Snooping | 1, 2 |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка стандарта Multicast VLAN registration | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка стандарта Spanning Tree Protocol IEE 802.1d | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка стандарта Rapid Spanning Tree Protocol IEE 802.1w | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка работы протокола связующего дерева, при котором в каждом VLAN работает отдельный экземпляр STP | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка стандарта Multiple Spanning Tree Protocol IEE 802.1s | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка стандарта STP Loopback Detection | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка стандарта Ethernet Ring Protection Switching | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протоколов динамической маршрутизации мультикаста | PIM SM, IGMP Proxy |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка IP Source Guard | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка Dynamic ARP Inspection | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка sFlow | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Проверка подлинности на основе MAC-адреса Port Security | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие защиты от DoS-атак | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Тип организации списков контроля доступа | Порт коммутатора, Приоритет IEEE 802.1p, VLAN ID, EtherType, DSCP, IP-протокол, Номер порта TCP/UDP |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | QoS классификация трафика на основании ACL | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Загрузка и выгрузка конфигурации и программного обеспечения по TFTP | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие защиты от смены корневого коммутатора в домене STP (Root Guard/Protection) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие механизма фильтрации сообщений BPDU (Bridge Protocol Data Unit) на портах | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие механизма блокировки портов при получении сообщений BPDU (Bridge Protocol Data Unit) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие дополнительной защиты от возникновения петель в домене STP (Loop Guard/Protection) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола динамической маршрутизации RIPv2 (Routing Information Protocol version 2) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола динамической маршрутизации OSPFv2 (Open Shortest Path First version 2) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола динамической маршрутизации OSPFv3 (Open Shortest Path First version 3) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола динамической маршрутизации IS-IS (Intermediate System to Intermediate System) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Интерфейс LAN-порта | SFP,SFP+ |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Тип LAN-порта | Оптический |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддерживаемые протоколы передачи данных Ethernet LAN-портов | ≥ 10 |  | Гигабит в секунду | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддерживаемые протоколы передачи данных сетевых модулей Ethernet | ≥ 10 |  | Гигабит в секунду | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие портов SFP | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество портов 25G SFP28 | 0 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество портов 200G, 400G CFP, QSFP56 | 0 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Интерфейс сетевых модулей | SFP,SFP+ |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность установки в стандартную телекоммуникационную стойку (ширина 19 дюймов) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность монтажа в шкаф телекоммуникационный | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие устройства для укладки кабелей | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Объем ТCAM (на вход) | > 2000 и ≤ 4000 |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Объем ТCAM (на выход) | > 2000 и ≤ 4000 |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Время задержки на коммутации, мкс | ≤ 5 |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка SyncE | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество портов Ethernet 10/100/1000 Base-T (8P8C) | < 5 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие встроенного резервного аккумуляторного блока питания | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие встроенного датчика отказа блоков питания | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Использование интегральной схемы специального назначения (ASIC) для коммутации | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие аппаратного ускорителя маршрутизации/пересылки (hardware routing/forwarding accelerator) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность управления устройством по протоколу HTTP | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность управления устройством по протоколу HTTPS | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность загрузки файлов на устройство по нешифрованному протоколу передачи файлов | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность загрузки файлов на устройство по шифрованному протоколу передачи файлов | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие отдельного консольного (последовательного/серийного) порта для управления и диагностики | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность управления доступом при подключении к консольному (последовательному/серийному) порту | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие встроенного температурного датчика | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие встроенного датчика отказа системы охлаждения | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность изменения размера максимальной единицы передачи (maximum transmission unit, MTU) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка Ethernet-кадров увеличенного объема (jumbo frames) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка стандарта IEEE 802.1Q (VLAN) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка стандарта Double (VLAN) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка стандарта Selective Double (VLAN) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество отдельно работающих экземпляров протокола связующего дерева | > 1 и ≤ 32 |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка стандарта 802.3az | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка список контроля доступа для разных уровней протоколов | 2,3,4 |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка временных списков контроля доступа | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка доступа к консоли по SSH | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка доступа к веб-интерфейсу по SSL | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка приема и передачи и тегированного и нетегированного трафика одновременно | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка механизма склеивания VXLAN и MPLS доменов для EVPN | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка балансировки по эквивалентным путям для протокола IP | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка балансировки по неэквивалентным путям для протокола IP | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка маршрутизации на основе политик (Policy-Based Routing; PBR) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка агрегирования каналов (без протокола) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола агрегирования каналов LACP (Link Aggregation Control Protocol) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка IPv6 | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка статической маршрутизации IPv4 | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка статической маршрутизации IPv6 | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола динамической маршрутизации RIPv1 (Routing Information Protocol version 1) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола динамической маршрутизации RIPng (Routing Information Protocol next generation) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка расширения протокола динамической маршрутизации OSPF для multicast-трафика (MOSPF) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола динамической маршрутизации EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола динамической маршрутизации EIGRP IPv6 (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol with IPv6 support) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола динамической маршрутизации IS-ISv6 (Intermediate System to Intermediate System with IPv6 support) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола динамической маршрутизации AODV (RFC 3561) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка мультипротокольного расширения протокола динамической маршрутизации BGP (Multiprotocol Extensions for BGP; MBGP) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка механизма полисинга трафика (traffic policing) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка механизма шейпинга трафика (traffic shaping) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка алгоритма управления очередями RED (random early detection) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка алгоритма управления очередями ARED (advanced random early detection) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка алгоритма управления очередями GRED (generalized random early detection) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка алгоритма управления очередями RRED (robust random early detection) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка алгоритма управления очередями WRED (weighted random early detection) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка алгоритма управления очередями CBQ (class-based queueing) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка алгоритма управления очередями FQ (fair queuing) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка алгоритма управления очередями WFQ (weighted fair queuing) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка алгоритма управления очередями RR (round-robin) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка алгоритма управления очередями WRR (weighted round robin) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка алгоритма управления очередями DWRR (deficit weighted round robin) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка алгоритма управления очередями DRR (deficit round robin) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка алгоритма управления очередями HTB (hierarchical token bucket) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка алгоритма управления очередями TBF (token bucket filter) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка записи системных событий (логов) на встроенный носитель памяти | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка механизма NAT (Network Address Translation) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие ALG (Application-Level Gateway) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка зеркалирования портов (port mirroring) в рамках одного устройства | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка зеркалирования портов (port mirroring) в рамках одного стека устройств | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка зеркалирования траффика (traffic mirroring) на удаленный хост (не подключенный непосредственно к устройству/стеку устройств) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка записи системных событий (логов) на внешний носитель памяти | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка отправки системных событий (логов) на удаленное хранилище (например, syslog-сервер) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность работы в качестве контроллера беспроводных точек доступа (Wi-Fi controller) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность работы в качестве точки доступа к беспроводной сети (Wi-Fi access point) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность работы в качестве DHCP-сервера | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность отправки DHCP-опций в режиме работы DHCP-сервером | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность работы в качестве DHCP-клиента | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность работы в качестве DHCP relay агента | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие функции DHCP Snooping (защита от атак, связанных с протоколом DHCP) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие функций защиты от атак, связанных с протоколом ARP | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие функции Proxy ARP | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие функции Local Proxy ARP | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие функций защиты от подмены IP-адреса (IP-spoofing) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие механизмов управления unicast-траффиком для предотвращения unicast-штормов | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие механизмов управления broadcast-траффиком для предотвращения broadcast-штормов | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие механизмов управления multicast-траффиком для предотвращения multicast-штормов | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка механизма маркировки трафика Class of Service (CoS; стандарт IEEE 802.1p) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка механизма маркировки трафика Type of Service (ToS) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка механизма маркировки трафика Differentiated Services (DiffServ) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка multicast-протокола маршрутизации IGMP (Internet Group Management Protocol) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие механизма IGMP snooping | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка multicast-протокола маршрутизации DVMRP (Distance Vector Multicast Routing Protocol) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка multicast-маршрутизации с помощью PIM (Protocol Independent Multicast) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола Multiple Registration Protocol (MRP; стандарт IEEE 802.1aq) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка технологии Shortest Path Bridging (SPB; IEEE 802.1aq) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола LLDP (Link Layer Discovery Protocol) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка механизма AAA (Authentication, Authorization, Accounting) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола RADIUS для AAA | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола Diameter для AAA | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола Kerberos для AAA | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола LDAP для AAA | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка SAML (Security Assertion Markup Language) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка скриптового программирования на языке Python | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка гранулярного контроля доступа к устройству (granular access control) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка защиты доступа к сети по стандарту (802.1x) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка Radius EAP (RFC 3579) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность работы в качестве DNS-клиентa (DNS client) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность работы в качестве DNS-сервера (DNS server) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность работы в качестве DNS-прокси (DNS proxy) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность работы в качестве NTP-клиента (NTP client) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность работы в качестве NTP-сервера (NTP server) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка стандарта IEEE 802.1ad (QinQ) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка механизма многопротокольной коммутации по меткам (MultiProtocol Label Switching, MPLS) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола резервирования CARP (Common Address Redundancy Protocol) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие механизмов сетевой балансировки нагрузки (multi-WAN routing/multihoming) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола PPP (Point-to-Point Protocol) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие встроенного модуля для подключения к сетям мобильной (сотовой) связи | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность использования USB-портов для подключения внешних модемов для доступа к сетям мобильной (сотовой) связи | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие механизмов фильтрации трафика с сохранением информации о сессии (stateful) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие механизмов фильтрации трафика без сохранения информации о сессии (stateless) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие механизмов фильтрации трафика по TCP/UDP портам | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие механизмов фильтрации трафика по сигнатурам приложений | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие системы обнаружения сетевых вторжений (Network Detection System, NDS) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие системы предотвращения сетевых вторжений (Network Prevention System, NPS) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие системы предотвращения потери/утечек информации (Data Loss/Leak Prevention, DLP) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие системы фильтрации веб-сайтов на основе контента (web-filtering/content filtering) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие системы фильтрации URL-адресов (URL filtering) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка создания IPSec VPN туннелей | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка создания SSL VPN туннелей | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка MPLS PseudoWire | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка MPLS PW резервирования | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие слотов расширения для установки дополнительных интерфейсных плат | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие встроенных интерфейсных плат | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество поддерживаемых маршруторов | ≥ 24 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество поддерживаемых MAC-адресов | ≥ 20000 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество поддерживаемых устройств для объединения в стэк | ≥ 8 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка возможности объединения в стэк | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка возможности электропитания через Ethernet (PoE) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Реализация трансляции сетевых адресов | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Выполнение функций фильтрации пакетов с использованием списков доступа (ACL – Access Control List) средствами специализированных интегральных микросхем (ASIC) интерфейсных модулей | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Функции фильтрации трафика предназначенного для модуля управления | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка MPLS multicast VPN | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка MPLS Traffic Engineering | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка MPLS FRR | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие связи IP-MAC-Port | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
| 3. | Коммутатор ОКПД2: 26.30.11.110 - Средства связи, выполняющие функцию систем коммутации. КТРУ: 26.30.11.110-00000041 Коммутатор |  | Тип коммутатора | Управляемый |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Тип по назначению | Telecom, Enterprise |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Уровень управляемого коммутатора | 2 |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Уровень применения | Доступ |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Конфигурация коммутатора | Фиксированный |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Высота коммутатора для размещения в шкаф телекоммуникационный, Юнит | 1 |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Тип блоков питания | Фиксированные |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Блок питания | Встроенный |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество блоков питания | 1 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Тип электропитания | AC |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Тип блоков питания (по типу движения электрического тока) | Для переменного тока (AC) |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие сменных блоков питания | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Схема резервирования блоков электропитания N+1 | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка горячей замены блоков питания | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Подключение внешних аккумуляторных батарей | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие встроенных аккумуляторных батарей | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Тип охлаждения | Пассивное |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Отсутствие движущихся элементов конструкции | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Тип размещений | Телекоммуникационная стойка 19 |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность установки в узкую телекоммуникационную стойку (ширина 10 дюймов) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Максимальная потребляемая мощность | ≤ 50 |  | Ватт | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Категория климатического исполнения | 3.1 |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Климатическое исполнение | У, ТУ |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Тип модуля управления по отношению к коммутационной матрице | Совмещённый |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Резервирование модуля управления | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Резервирование коммутационной матрицы | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Схема резервирования коммутационной матрицы N+1 | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Тип передачи данных | Ethernet |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество изделий в стеке | 0 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность стекирования | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Материал корпуса | Металл |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество LAN портов | ≥ 8 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество портов 1G SFP | ≥ 1 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество портов 10G SFP+ | 0 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество портов 1G 8P8C | ≥ 8 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество COMBO 1G портов | 0 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество COMBO 10G портов | 0 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество портов PoE | 0 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество портов PoE+ | 0 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество портов 2,5G/5G SFP | 0 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество портов 10G 8P8C | 0 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество портов 40 QSFP+, CFP | 0 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество портов 100G QSFP28, CFP | 0 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие выделенного порта управления 8P8C Ethernet | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка технологии PoE | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие портов USB | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Внешний интерфейс управления | RJ-45 |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Интерфейс внешних носителей информации | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Объем оперативной памяти | ≥ 256 |  | Мегабайт | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Объем постоянного запоминающего устройства | ≥ 32 |  | Мегабайт | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество записей MAC | ≥ 8 |  | Тысяча штук | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Внутренняя пропускная способность | ≥ 10 |  | Гигабит в секунду | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность установки клиентов систем мониторинга | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протоколов ААА | Local,Radius, 802.1х Tacacs+ |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протоколов динамической конфигурации | BootP client, Static, DHCP relay, DHCP client |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протоколов и средств управления | SSH; SNMP |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие интерфейсов управления | CLI, WEB |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протоколов TSN | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность управления устройством по протоколу SSHv1 | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность управления устройством по протоколу SSHv2 | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность управления устройством по протоколу Telnet | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола SNMPv1 (Simple Network Management Protocol version 1) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола SNMPv2c (Community-Based Simple Network Management Protocol version 2) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола SNMPv3 (Simple Network Management Protocol version 3) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Максимальный размер JumboFrame | > 9416 |  | Байт | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество записей таблицы Vlan | > 4 и ≤ 8 |  | Тысяча штук | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протоколов агрегирования | LACP, Static |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка безопасности протоколов связующего дерева | BPDU Filtering, Loopback Detection, STP BPDU Guard, STPRootGuard, Spanning Tree Fast Link option |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка выделенных VLAN | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие системы обнаружения и предотвращения вторжений IPS/IDS | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Диагностика оптического трансивера | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Виртуальное тестирование кабеля | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка зеркалирования трафика | RSPAN, SPAN |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протоколов бесшовного резервирования высокой доступности | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка версии протокола OpenFlow | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола BFD | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддерживаемые типы очередей | FIFO,PQ |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество очередей (выходных на порт) | > 4 и ≤ 8 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Критерии фильтрации ACL | MAC source address |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество ACL (списков/записей) | ≥ 500 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество поддерживаемых VRF | 0 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка виртуальных таблиц коммутации и маршрутизации (Virtual Routing and Forwarding) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество Loopback-интерфейсов | > 8 и ≤ 16 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество ECMP-групп | 0 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество L3 интерфейсов | > 2 и ≤ 8 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество ARP записей | ≥ 1 |  | Тысяча штук | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество bridge-доменов | 0 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество L2 Multicast-групп | > 0.4 и ≤ 0.8 |  | Тысяча штук | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество 802.1ad правил | > 0.2 и ≤ 0.4 |  | Тысяча штук | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество портов в одном LAG | > 4 и ≤ 8 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество LAG групп | > 4 и ≤ 8 |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протоколов синхронизации | Local, SNTP Client |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Функции L2 Multicast | IGMP Snooping v1,2,3; IGMP Snooping Fast Leave; MLD Snooping v1,2 MVR |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка автосогласования (autonegotiation) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка технологии Auto MDI-X (Auto Medium Dependent Interface Crossover) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка стандарта GVRP | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка стандарта IGMP Snooping Fast Leave | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Версии поддерживаемых IGMP Snooping | 1,2,3 |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Версии поддерживаемых MLD Snooping | 1,2 |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка стандарта Multicast VLAN registration | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка стандарта Spanning Tree Protocol IEE 802.1d | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка стандарта Rapid Spanning Tree Protocol IEE 802.1w | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка работы протокола связующего дерева, при котором в каждом VLAN работает отдельный экземпляр STP | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка стандарта Multiple Spanning Tree Protocol IEE 802.1s | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка стандарта STP Loopback Detection | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка стандарта Ethernet Ring Protection Switching | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка IP Source Guard | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка Dynamic ARP Inspection | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка sFlow | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Проверка подлинности на основе MAC-адреса Port Security | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие защиты от DoS-атак | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Тип организации списков контроля доступа | Порт коммутатора; Приоритет IEEE 802.1p; VLAN ID; EtherType; DSCP; IP-протокол; Номер порта TCP/UDP |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | QoS классификация трафика на основании ACL | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Загрузка и выгрузка конфигурации и программного обеспечения по TFTP | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие защиты от смены корневого коммутатора в домене STP (Root Guard/Protection) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие механизма фильтрации сообщений BPDU (Bridge Protocol Data Unit) на портах | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие механизма блокировки портов при получении сообщений BPDU (Bridge Protocol Data Unit) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие дополнительной защиты от возникновения петель в домене STP (Loop Guard/Protection) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола динамической маршрутизации RIPv2 (Routing Information Protocol version 2) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола динамической маршрутизации OSPFv2 (Open Shortest Path First version 2) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола динамической маршрутизации OSPFv3 (Open Shortest Path First version 3) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола динамической маршрутизации IS-IS (Intermediate System to Intermediate System) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола динамической маршрутизации BGP (Border Gateway Protocol) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Интерфейс LAN-порта | SFP, RJ-45 |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Тип LAN-порта | Медный |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддерживаемые протоколы передачи данных Ethernet LAN-портов | ≥ 1 |  | Гигабит в секунду | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддерживаемые протоколы передачи данных сетевых модулей Ethernet | ≥ 1 |  | Гигабит в секунду | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие портов SFP | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество портов 25G SFP28 | 0 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество портов 200G, 400G CFP, QSFP56 | 0 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Интерфейс сетевых модулей | SFP, RJ-45 |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность установки в стандартную телекоммуникационную стойку (ширина 19 дюймов) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность монтажа в шкаф телекоммуникационный | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие устройства для укладки кабелей | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Объем ТCAM (на вход) | > 1500 и ≤ 2000 |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Объем ТCAM (на выход) | 0 |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Время задержки на коммутации, мкс | ≤ 5 |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка SyncE | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество портов Ethernet 10/100/1000 Base-T (8P8C) | ≥ 8 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие встроенного резервного аккумуляторного блока питания | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие встроенного датчика отказа блоков питания | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Использование интегральной схемы специального назначения (ASIC) для коммутации | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие аппаратного ускорителя маршрутизации/пересылки (hardware routing/forwarding accelerator) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность управления устройством по протоколу HTTP | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность управления устройством по протоколу HTTPS | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность загрузки файлов на устройство по нешифрованному протоколу передачи файлов | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность загрузки файлов на устройство по шифрованному протоколу передачи файлов | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие отдельного консольного (последовательного/серийного) порта для управления и диагностики | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность управления доступом при подключении к консольному (последовательному/серийному) порту | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие встроенного температурного датчика | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие встроенного датчика отказа системы охлаждения | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность изменения размера максимальной единицы передачи (maximum transmission unit, MTU) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка Ethernet-кадров увеличенного объема (jumbo frames) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка стандарта IEEE 802.1Q (VLAN) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка стандарта Double (VLAN) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка стандарта Selective Double (VLAN) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество отдельно работающих экземпляров протокола связующего дерева | > 32 и ≤ 64 |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка стандарта 802.3az | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка список контроля доступа для разных уровней протоколов | 2,3,4 |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка временных списков контроля доступа | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка доступа к консоли по SSH | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка доступа к веб-интерфейсу по SSL | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка приема и передачи и тегированного и нетегированного трафика одновременно | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка механизма склеивания VXLAN и MPLS доменов для EVPN | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка балансировки по эквивалентным путям для протокола IP | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка балансировки по неэквивалентным путям для протокола IP | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка маршрутизации на основе политик (Policy-Based Routing; PBR) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка агрегирования каналов (без протокола) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола агрегирования каналов LACP (Link Aggregation Control Protocol) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка IPv6 | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка статической маршрутизации IPv4 | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка статической маршрутизации IPv6 | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола динамической маршрутизации RIPv1 (Routing Information Protocol version 1) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола динамической маршрутизации RIPng (Routing Information Protocol next generation) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка расширения протокола динамической маршрутизации OSPF для multicast-трафика (MOSPF) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола динамической маршрутизации EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола динамической маршрутизации EIGRP IPv6 (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol with IPv6 support) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола динамической маршрутизации IS-ISv6 (Intermediate System to Intermediate System with IPv6 support) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола динамической маршрутизации AODV (RFC 3561) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола динамической маршрутизации BGPv6 (Border Gateway Protocol with IPv6 support) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка мультипротокольного расширения протокола динамической маршрутизации BGP (Multiprotocol Extensions for BGP; MBGP) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка стандарта RFC 7348 (VXLAN) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка стандарта RFC 8365 (EVPN-VXLAN) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка VXLAN L2 gateway | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка VXLAN L3 gateway | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка механизма полисинга трафика (traffic policing) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка механизма шейпинга трафика (traffic shaping) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка алгоритма управления очередями RED (random early detection) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка алгоритма управления очередями ARED (advanced random early detection) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка алгоритма управления очередями GRED (generalized random early detection) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка алгоритма управления очередями RRED (robust random early detection) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка алгоритма управления очередями WRED (weighted random early detection) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка алгоритма управления очередями CBQ (class-based queueing) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка алгоритма управления очередями FQ (fair queuing) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка алгоритма управления очередями WFQ (weighted fair queuing) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка алгоритма управления очередями RR (round-robin) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка алгоритма управления очередями WRR (weighted round robin) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка алгоритма управления очередями DWRR (deficit weighted round robin) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка алгоритма управления очередями DRR (deficit round robin) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка алгоритма управления очередями HTB (hierarchical token bucket) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка алгоритма управления очередями TBF (token bucket filter) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка записи системных событий (логов) на встроенный носитель памяти | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка механизма NAT (Network Address Translation) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие ALG (Application-Level Gateway) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка зеркалирования портов (port mirroring) в рамках одного устройства | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка зеркалирования портов (port mirroring) в рамках одного стека устройств | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка зеркалирования траффика (traffic mirroring) на удаленный хост (не подключенный непосредственно к устройству/стеку устройств) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка записи системных событий (логов) на внешний носитель памяти | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка отправки системных событий (логов) на удаленное хранилище (например, syslog-сервер) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность работы в качестве контроллера беспроводных точек доступа (Wi-Fi controller) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность работы в качестве точки доступа к беспроводной сети (Wi-Fi access point) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность работы в качестве DHCP-сервера | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность отправки DHCP-опций в режиме работы DHCP-сервером | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность работы в качестве DHCP-клиента | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность работы в качестве DHCP relay агента | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие функции DHCP Snooping (защита от атак, связанных с протоколом DHCP) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие функций защиты от атак, связанных с протоколом ARP | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие функции Proxy ARP | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие функции Local Proxy ARP | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие функций защиты от подмены IP-адреса (IP-spoofing) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие механизмов управления unicast-траффиком для предотвращения unicast-штормов | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие механизмов управления broadcast-траффиком для предотвращения broadcast-штормов | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие механизмов управления multicast-траффиком для предотвращения multicast-штормов | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка механизма маркировки трафика Class of Service (CoS; стандарт IEEE 802.1p) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка механизма маркировки трафика Type of Service (ToS) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка механизма маркировки трафика Differentiated Services (DiffServ) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка multicast-протокола маршрутизации IGMP (Internet Group Management Protocol) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие механизма IGMP snooping | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка multicast-протокола маршрутизации DVMRP (Distance Vector Multicast Routing Protocol) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка multicast-маршрутизации с помощью PIM (Protocol Independent Multicast) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола Multiple Registration Protocol (MRP; стандарт IEEE 802.1aq) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка технологии Shortest Path Bridging (SPB; IEEE 802.1aq) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола LLDP (Link Layer Discovery Protocol) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка механизма AAA (Authentication, Authorization, Accounting) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола RADIUS для AAA | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола Diameter для AAA | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола Kerberos для AAA | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола LDAP для AAA | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка SAML (Security Assertion Markup Language) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка скриптового программирования на языке Python | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка гранулярного контроля доступа к устройству (granular access control) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка защиты доступа к сети по стандарту (802.1x) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка Radius EAP (RFC 3579) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность работы в качестве DNS-клиентa (DNS client) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность работы в качестве DNS-сервера (DNS server) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность работы в качестве DNS-прокси (DNS proxy) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность работы в качестве NTP-клиента (NTP client) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность работы в качестве NTP-сервера (NTP server) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка стандарта IEEE 802.1ad (QinQ) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка механизма многопротокольной коммутации по меткам (MultiProtocol Label Switching, MPLS) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола резервирования CARP (Common Address Redundancy Protocol) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие механизмов сетевой балансировки нагрузки (multi-WAN routing/multihoming) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола PPP (Point-to-Point Protocol) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие встроенного модуля для подключения к сетям мобильной (сотовой) связи | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность использования USB-портов для подключения внешних модемов для доступа к сетям мобильной (сотовой) связи | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие механизмов фильтрации трафика с сохранением информации о сессии (stateful) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие механизмов фильтрации трафика без сохранения информации о сессии (stateless) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие механизмов фильтрации трафика по TCP/UDP портам | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие механизмов фильтрации трафика по сигнатурам приложений | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие системы обнаружения сетевых вторжений (Network Detection System, NDS) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие системы предотвращения сетевых вторжений (Network Prevention System, NPS) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие системы предотвращения потери/утечек информации (Data Loss/Leak Prevention, DLP) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие системы фильтрации веб-сайтов на основе контента (web-filtering/content filtering) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие системы фильтрации URL-адресов (URL filtering) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка создания IPSec VPN туннелей | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка создания SSL VPN туннелей | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка MPLS PseudoWire | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка MPLS PW резервирования | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие слотов расширения для установки дополнительных интерфейсных плат | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие встроенных интерфейсных плат | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество поддерживаемых MAC-адресов | ≥ 1000 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка возможности объединения в стэк | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка возможности электропитания через Ethernet (PoE) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Реализация трансляции сетевых адресов | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Выполнение функций фильтрации пакетов с использованием списков доступа (ACL – Access Control List) средствами специализированных интегральных микросхем (ASIC) интерфейсных модулей | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Функции фильтрации трафика предназначенного для модуля управления | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка MPLS multicast VPN | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка MPLS Traffic Engineering | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка MPLS FRR | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие связи IP-MAC-Port | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
| 4. | Коммутатор ОКПД2: 26.30.11.110 - Средства связи, выполняющие функцию систем коммутации. КТРУ: 26.30.11.110-00000041 Коммутатор |  | Тип коммутатора | Управляемый |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Тип по назначению | Telecom, Enterprise |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Уровень управляемого коммутатора | 2 |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Уровень применения | Доступ |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Конфигурация коммутатора | Фиксированный |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Высота коммутатора для размещения в шкаф телекоммуникационный, Юнит | 1 |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Тип блоков питания | Фиксированные |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Блок питания | Встроенный |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество блоков питания | 1 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Тип электропитания | AC |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Тип блоков питания (по типу движения электрического тока) | Для переменного тока (AC) |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие сменных блоков питания | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Схема резервирования блоков электропитания N+1 | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка горячей замены блоков питания | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Подключение внешних аккумуляторных батарей | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие встроенных аккумуляторных батарей | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Тип охлаждения | Пассивное |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Отсутствие движущихся элементов конструкции | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Тип размещений | Телекоммуникационная стойка 19 |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность установки в узкую телекоммуникационную стойку (ширина 10 дюймов) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Максимальная потребляемая мощность | ≤ 50 |  | Ватт | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Категория климатического исполнения | 3.1 |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Климатическое исполнение | У, ТУ |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Тип модуля управления по отношению к коммутационной матрице | Совмещённый |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Резервирование модуля управления | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Резервирование коммутационной матрицы | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Схема резервирования коммутационной матрицы N+1 | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Тип передачи данных | Ethernet |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество изделий в стеке | 0 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность стекирования | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Материал корпуса | Металл |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество LAN портов | ≥ 24 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество портов 1G SFP | 0 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество портов 10G SFP+ | ≥ 4 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество портов 1G 8P8C | ≥ 24 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество COMBO 1G портов | 0 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество COMBO 10G портов | 0 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество портов PoE | 0 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество портов PoE+ | 0 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество портов 2,5G/5G SFP | 0 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество портов 10G 8P8C | 0 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество портов 40 QSFP+, CFP | 0 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество портов 100G QSFP28, CFP | 0 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие выделенного порта управления 8P8C Ethernet | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка технологии PoE | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие портов USB | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Внешний интерфейс управления | RJ-45 |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Интерфейс внешних носителей информации | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Объем оперативной памяти | ≥ 512 |  | Мегабайт | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Размер пакетного буфера | ≥ 1 |  | Мегабайт | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Объем постоянного запоминающего устройства | ≥ 64 |  | Мегабайт | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество записей MAC | ≥ 16 |  | Тысяча штук | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Внутренняя пропускная способность | ≥ 100 |  | Гигабит в секунду | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность установки клиентов систем мониторинга | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протоколов ААА | Local,Radius, 802.1х Tacacs+ |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протоколов динамической конфигурации | BootP client, Static, DHCP relay, DHCP server, DHCP client |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протоколов и средств управления | SSH; SNMP |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие интерфейсов управления | CLI, WEB |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протоколов TSN | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность управления устройством по протоколу SSHv1 | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность управления устройством по протоколу SSHv2 | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность управления устройством по протоколу Telnet | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола SNMPv1 (Simple Network Management Protocol version 1) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола SNMPv2c (Community-Based Simple Network Management Protocol version 2) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола SNMPv3 (Simple Network Management Protocol version 3) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Максимальный размер JumboFrame | > 9416 |  | Байт | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество записей таблицы Vlan | > 4 и ≤ 8 |  | Тысяча штук | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протоколов агрегирования | LACP, Static |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка безопасности протоколов связующего дерева | BPDU Filtering, Loopback Detection, STP BPDU Guard, STPRootGuard, Spanning Tree Fast Link option |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка выделенных VLAN | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие системы обнаружения и предотвращения вторжений IPS/IDS | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Диагностика оптического трансивера | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Виртуальное тестирование кабеля | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка зеркалирования трафика | RSPAN, SPAN |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протоколов бесшовного резервирования высокой доступности | ERPS |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка версии протокола OpenFlow | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола BFD | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддерживаемые типы очередей | FIFO,PQ |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество очередей (выходных на порт) | > 4 и ≤ 8 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Критерии фильтрации ACL | MAC source address |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество ACL (списков/записей) | ≥ 500 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество поддерживаемых VRF | 0 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка виртуальных таблиц коммутации и маршрутизации (Virtual Routing and Forwarding) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество Loopback-интерфейсов | > 8 и ≤ 16 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество ECMP-групп | 0 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество L3 интерфейсов | > 2 и ≤ 8 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество ARP записей | ≥ 1 |  | Тысяча штук | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество bridge-доменов | 0 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество L2 Multicast-групп | > 0.8 и ≤ 1.2 |  | Тысяча штук | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество 802.1ad правил | > 0.8 и ≤ 1.2 |  | Тысяча штук | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество портов в одном LAG | > 4 и ≤ 8 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество LAG групп | > 16 и ≤ 32 |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протоколов синхронизации | Local, SNTP Client |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Функции L2 Multicast | IGMP Snooping v1,2,3; IGMP Snooping Fast Leave; MLD Snooping v1,2 MVR |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка автосогласования (autonegotiation) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка технологии Auto MDI-X (Auto Medium Dependent Interface Crossover) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка стандарта GVRP | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка стандарта IGMP Snooping Fast Leave | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Версии поддерживаемых IGMP Snooping | 1,2,3 |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Версии поддерживаемых MLD Snooping | 1,2 |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка стандарта Multicast VLAN registration | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка стандарта Spanning Tree Protocol IEE 802.1d | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка стандарта Rapid Spanning Tree Protocol IEE 802.1w | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка работы протокола связующего дерева, при котором в каждом VLAN работает отдельный экземпляр STP | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка стандарта Multiple Spanning Tree Protocol IEE 802.1s | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка стандарта STP Loopback Detection | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка стандарта Ethernet Ring Protection Switching | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протоколов динамической маршрутизации мультикаста | IGMP Proxy |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка IP Source Guard | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка Dynamic ARP Inspection | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка sFlow | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Проверка подлинности на основе MAC-адреса Port Security | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие защиты от DoS-атак | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Тип организации списков контроля доступа | Порт коммутатора; Приоритет IEEE 802.1p; VLAN ID; EtherType; DSCP; IP-протокол; Номер порта TCP/UDP |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | QoS классификация трафика на основании ACL | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Загрузка и выгрузка конфигурации и программного обеспечения по TFTP | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие защиты от смены корневого коммутатора в домене STP (Root Guard/Protection) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие механизма фильтрации сообщений BPDU (Bridge Protocol Data Unit) на портах | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие механизма блокировки портов при получении сообщений BPDU (Bridge Protocol Data Unit) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие дополнительной защиты от возникновения петель в домене STP (Loop Guard/Protection) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола динамической маршрутизации RIPv2 (Routing Information Protocol version 2) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола динамической маршрутизации OSPFv2 (Open Shortest Path First version 2) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола динамической маршрутизации OSPFv3 (Open Shortest Path First version 3) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола динамической маршрутизации IS-IS (Intermediate System to Intermediate System) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола динамической маршрутизации BGP (Border Gateway Protocol) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Интерфейс LAN-порта | SFP, SFP+, RJ-45 |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Тип LAN-порта | Медный |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддерживаемые протоколы передачи данных Ethernet LAN-портов | ≥ 1 |  | Гигабит в секунду | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддерживаемые протоколы передачи данных сетевых модулей Ethernet | ≥ 1 |  | Гигабит в секунду | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие портов SFP | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество портов 25G SFP28 | 0 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество портов 200G, 400G CFP, QSFP56 | 0 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Интерфейс сетевых модулей | SFP, SFP+, RJ-45 |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность установки в стандартную телекоммуникационную стойку (ширина 19 дюймов) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность монтажа в шкаф телекоммуникационный | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие устройства для укладки кабелей | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Объем ТCAM (на вход) | > 2000 и ≤ 4000 |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Объем ТCAM (на выход) | 0 |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Время задержки на коммутации, мкс | ≤ 10 |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка SyncE | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество портов Ethernet 10/100/1000 Base-T (8P8C) | ≥ 24 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие встроенного резервного аккумуляторного блока питания | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие встроенного датчика отказа блоков питания | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Использование интегральной схемы специального назначения (ASIC) для коммутации | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие аппаратного ускорителя маршрутизации/пересылки (hardware routing/forwarding accelerator) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность управления устройством по протоколу HTTP | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность управления устойством по протоколу HTTPS | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность загрузки файлов на устройство по нешифрованному протоколу передачи файлов | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность загрузки файлов на устройство по шифрованному протоколу передачи файлов | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие отдельного консольного (последовательного/серийного) порта для управления и диагностики | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность управления доступом при подключении к консольному (последовательному/серийному) порту | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие встроенного температурного датчика | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие встроенного датчика отказа системы охлаждения | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность изменения размера максимальной единицы передачи (maximum transmission unit, MTU) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка Ethernet-кадров увеличенного объема (jumbo frames) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка стандарта IEEE 802.1Q (VLAN) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка стандарта Double (VLAN) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка стандарта Selective Double (VLAN) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество отдельно работающих экземпляров протокола связующего дерева | > 32 и ≤ 64 |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка стандарта 802.3az | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка список контроля доступа для разных уровней протоколов | 2,3,4 |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка временных списков контроля доступа | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка доступа к консоли по SSH | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка доступа к веб-интерфейсу по SSL | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка приема и передачи и тегированного и нетегированного трафика одновременно | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка механизма склеивания VXLAN и MPLS доменов для EVPN | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка балансировки по эквивалентным путям для протокола IP | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка балансировки по неэквивалентным путям для протокола IP | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка маршрутизации на основе политик (Policy-Based Routing; PBR) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка агрегирования каналов (без протокола) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола агрегирования каналов LACP (Link Aggregation Control Protocol) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка IPv6 | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка статической маршрутизации IPv4 | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка статической маршрутизации IPv6 | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола динамической маршрутизации RIPv1 (Routing Information Protocol version 1) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола динамической маршрутизации RIPng (Routing Information Protocol next generation) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка расширения протокола динамической маршрутизации OSPF для multicast-трафика (MOSPF) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола динамической маршрутизации EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола динамической маршрутизации EIGRP IPv6 (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol with IPv6 support) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола динамической маршрутизации IS-ISv6 (Intermediate System to Intermediate System with IPv6 support) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола динамической маршрутизации AODV (RFC 3561) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола динамической маршрутизации BGPv6 (Border Gateway Protocol with IPv6 support) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка мультипротокольного расширения протокола динамической маршрутизации BGP (Multiprotocol Extensions for BGP; MBGP) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка стандарта RFC 7348 (VXLAN) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка стандарта RFC 8365 (EVPN-VXLAN) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка VXLAN L2 gateway | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка VXLAN L3 gateway | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка механизма полисинга трафика (traffic policing) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка механизма шейпинга трафика (traffic shaping) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка алгоритма управления очередями RED (random early detection) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка алгоритма управления очередями ARED (advanced random early detection) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка алгоритма управления очередями GRED (generalized random early detection) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка алгоритма управления очередями RRED (robust random early detection) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка алгоритма управления очередями WRED (weighted random early detection) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка алгоритма управления очередями CBQ (class-based queueing) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка алгоритма управления очередями FQ (fair queuing) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка алгоритма управления очередями WFQ (weighted fair queuing) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка алгоритма управления очередями RR (round-robin) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка алгоритма управления очередями WRR (weighted round robin) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка алгоритма управления очередями DWRR (deficit weighted round robin) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка алгоритма управления очередями DRR (deficit round robin) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка алгоритма управления очередями HTB (hierarchical token bucket) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка алгоритма управления очередями TBF (token bucket filter) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка записи системных событий (логов) на встроенный носитель памяти | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка механизма NAT (Network Address Translation) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие ALG (Application-Level Gateway) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка зеркалирования портов (port mirroring) в рамках одного устройства | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка зеркалирования портов (port mirroring) в рамках одного стека устройств | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка зеркалирования траффика (traffic mirroring) на удаленный хост (не подключенный непосредственно к устройству/стеку устройств) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка записи системных событий (логов) на внешний носитель памяти | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка отправки системных событий (логов) на удаленное хранилище (например, syslog-сервер) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность работы в качестве контроллера беспроводных точек доступа (Wi-Fi controller) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность работы в качестве точки доступа к беспроводной сети (Wi-Fi access point) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность работы в качестве DHCP-сервера | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность отправки DHCP-опций в режиме работы DHCP-сервером | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность работы в качестве DHCP-клиента | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность работы в качестве DHCP relay агента | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие функции DHCP Snooping (защита от атак, связанных с протоколом DHCP) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие функций защиты от атак, связанных с протоколом ARP | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие функции Proxy ARP | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие функции Local Proxy ARP | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие функций защиты от подмены IP-адреса (IP-spoofing) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие механизмов управления unicast-траффиком для предотвращения unicast-штормов | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие механизмов управления broadcast-траффиком для предотвращения broadcast-штормов | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие механизмов управления multicast-траффиком для предотвращения multicast-штормов | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка механизма маркировки трафика Class of Service (CoS; стандарт IEEE 802.1p) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка механизма маркировки трафика Type of Service (ToS) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка механизма маркировки трафика Differentiated Services (DiffServ) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка multicast-протокола маршрутизации IGMP (Internet Group Management Protocol) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие механизма IGMP snooping | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка multicast-протокола маршрутизации DVMRP (Distance Vector Multicast Routing Protocol) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка multicast-маршрутизации с помощью PIM (Protocol Independent Multicast) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола Multiple Registration Protocol (MRP; стандарт IEEE 802.1aq) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка технологии Shortest Path Bridging (SPB; IEEE 802.1aq) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола LLDP (Link Layer Discovery Protocol) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка механизма AAA (Authentication, Authorization, Accounting) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола RADIUS для AAA | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола Diameter для AAA | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола Kerberos для AAA | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола LDAP для AAA | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка SAML (Security Assertion Markup Language) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка скриптового программирования на языке Python | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка гранулярного контроля доступа к устройству (granular access control) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка защиты доступа к сети по стандарту (802.1x) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка Radius EAP (RFC 3579) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность работы в качестве DNS-клиентa (DNS client) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность работы в качестве DNS-сервера (DNS server) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность работы в качестве DNS-прокси (DNS proxy) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность работы в качестве NTP-клиента (NTP client) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность работы в качестве NTP-сервера (NTP server) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка стандарта IEEE 802.1ad (QinQ) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка механизма многопротокольной коммутации по меткам (MultiProtocol Label Switching, MPLS) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола резервирования CARP (Common Address Redundancy Protocol) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие механизмов сетевой балансировки нагрузки (multi-WAN routing/multihoming) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола PPP (Point-to-Point Protocol) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие встроенного модуля для подключения к сетям мобильной (сотовой) связи | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность использования USB-портов для подключения внешних модемов для доступа к сетям мобильной (сотовой) связи | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие механизмов фильтрации трафика с сохранением информации о сессии (stateful) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие механизмов фильтрации трафика без сохранения информации о сессии (stateless) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие механизмов фильтрации трафика по TCP/UDP портам | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие механизмов фильтрации трафика по сигнатурам приложений | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие системы обнаружения сетевых вторжений (Network Detection System, NDS) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие системы предотвращения сетевых вторжений (Network Prevention System, NPS) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие системы предотвращения потери/утечек информации (Data Loss/Leak Prevention, DLP) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие системы фильтрации веб-сайтов на основе контента (web-filtering/content filtering) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие системы фильтрации URL-адресов (URL filtering) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка создания IPSec VPN туннелей | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка создания SSL VPN туннелей | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка MPLS PseudoWire | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка MPLS PW резервирования | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие слотов расширения для установки дополнительных интерфейсных плат | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие встроенных интерфейсных плат | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество поддерживаемых маршруторов | ≥ 24 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество поддерживаемых MAC-адресов | ≥ 15000 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка возможности объединения в стэк | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка возможности электропитания через Ethernet (PoE) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Реализация трансляции сетевых адресов | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Выполнение функций фильтрации пакетов с использованием списков доступа (ACL – Access Control List) средствами специализированных интегральных микросхем (ASIC) интерфейсных модулей | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Функции фильтрации трафика предназначенного для модуля управления | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка MPLS multicast VPN | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка MPLS Traffic Engineering | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка MPLS FRR | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие связи IP-MAC-Port | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
| 5. | Коммутатор ОКПД2: 26.30.11.110 - Средства связи, выполняющие функцию систем коммутации. КТРУ: 26.30.11.110-00000041 Коммутатор |  | Тип коммутатора | Управляемый |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Тип по назначению | Telecom, Enterprise |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Уровень управляемого коммутатора | 2 |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Уровень применения | Доступ |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Конфигурация коммутатора | Фиксированный |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Высота коммутатора для размещения в шкаф телекоммуникационный, Юнит | 1 |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Тип блоков питания | Фиксированные |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Блок питания | Встроенный |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество блоков питания | 1 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Тип электропитания | AC |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Тип блоков питания (по типу движения электрического тока) | Для переменного тока (AC) |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие сменных блоков питания | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Схема резервирования блоков электропитания N+1 | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка горячей замены блоков питания | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Подключение внешних аккумуляторных батарей | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие встроенных аккумуляторных батарей | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Тип охлаждения | Активное |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Направление воздушного потока | От передней части назад (front-to-back) |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Отсутствие движущихся элементов конструкции | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Тип размещений | Телекоммуникационная стойка 19 |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность установки в узкую телекоммуникационную стойку (ширина 10 дюймов) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Максимальная потребляемая мощность | ≤ 100 |  | Ватт | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Категория климатического исполнения | 3.1 |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Климатическое исполнение | У, ТУ |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Тип модуля управления по отношению к коммутационной матрице | Совмещённый |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Резервирование модуля управления | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Резервирование коммутационной матрицы | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Схема резервирования коммутационной матрицы N+1 | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Тип передачи данных | Ethernet |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество изделий в стеке | 0 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность стекирования | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Материал корпуса | Металл |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество LAN портов | ≥ 48 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество портов 1G SFP | 0 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество портов 10G SFP+ | ≥ 4 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество портов 1G 8P8C | ≥ 48 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество COMBO 1G портов | 0 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество COMBO 10G портов | 0 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество портов PoE | 0 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество портов PoE+ | 0 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество портов 2,5G/5G SFP | 0 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество портов 10G 8P8C | 0 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество портов 40 QSFP+, CFP | 0 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество портов 100G QSFP28, CFP | 0 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие выделенного порта управления 8P8C Ethernet | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка технологии PoE | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие портов USB | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Внешний интерфейс управления | RJ-45 |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Интерфейс внешних носителей информации | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Объем оперативной памяти | ≥ 512 |  | Мегабайт | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Размер пакетного буфера | ≥ 1 |  | Мегабайт | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Объем постоянного запоминающего устройства | ≥ 64 |  | Мегабайт | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество записей MAC | ≥ 32 |  | Тысяча штук | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Внутренняя пропускная способность | ≥ 100 |  | Гигабит в секунду | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Производительность (Full Duplex) | ≥ 128 |  | Гигабит в секунду | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Производительность (Full Duplex, на пакетах длиной 64 байта RFC 2544), Mpps | ≥ 256 |  | Гигабит в секунду | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность установки клиентов систем мониторинга | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протоколов ААА | Local,Radius, 802.1х Tacacs+ |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протоколов динамической конфигурации | BootP client, Static, DHCP relay, DHCP server, DHCP client |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протоколов и средств управления | SSH; SNMP |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие интерфейсов управления | CLI, WEB |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протоколов TSN | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность управления устройством по протоколу SSHv1 | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность управления устройством по протоколу SSHv2 | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность управления устройством по протоколу Telnet | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола SNMPv1 (Simple Network Management Protocol version 1) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола SNMPv2c (Community-Based Simple Network Management Protocol version 2) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола SNMPv3 (Simple Network Management Protocol version 3) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Максимальный размер JumboFrame | > 9416 |  | Байт | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество записей таблицы Vlan | > 4 и ≤ 8 |  | Тысяча штук | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протоколов агрегирования | LACP, Static |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка безопасности протоколов связующего дерева | BPDU Filtering, Loopback Detection, STP BPDU Guard, STPRootGuard, Spanning Tree Fast Link option |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка выделенных VLAN | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие системы обнаружения и предотвращения вторжений IPS/IDS | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Диагностика оптического трансивера | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Виртуальное тестирование кабеля | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка зеркалирования трафика | RSPAN, SPAN |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протоколов бесшовного резервирования высокой доступности | ERPS |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка версии протокола OpenFlow | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола BFD | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддерживаемые типы очередей | FIFO,PQ |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество очередей (выходных на порт) | > 4 и ≤ 8 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Критерии фильтрации ACL | MAC source address |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество ACL (списков/записей) | ≥ 1000 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество поддерживаемых VRF | 0 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка виртуальных таблиц коммутации и маршрутизации (Virtual Routing and Forwarding) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество Loopback-интерфейсов | > 8 и ≤ 16 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество ECMP-групп | 0 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество L3 интерфейсов | > 2 и ≤ 8 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество ARP записей | ≥ 1 |  | Тысяча штук | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество записей IPv6 | ≥ 1 |  | Тысяча штук | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество записей IPv4 | ≥ 1 |  | Тысяча штук | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество bridge-доменов | 0 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество L2 Multicast-групп | > 3.2 и ≤ 6.2 |  | Тысяча штук | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество 802.1ad правил | > 1.2 и ≤ 2 |  | Тысяча штук | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество портов в одном LAG | > 4 и ≤ 8 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество LAG групп | > 16 и ≤ 32 |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протоколов синхронизации | Local, SNTP Client |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Функции L2 Multicast | IGMP Snooping v1,2,3; IGMP Snooping Fast Leave; MVR |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка автосогласования (autonegotiation) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка технологии Auto MDI-X (Auto Medium Dependent Interface Crossover) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка стандарта GVRP | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка стандарта IGMP Snooping Fast Leave | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Версии поддерживаемых IGMP Snooping | 1,2,3 |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка стандарта Multicast VLAN registration | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка стандарта Spanning Tree Protocol IEE 802.1d | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка стандарта Rapid Spanning Tree Protocol IEE 802.1w | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка работы протокола связующего дерева, при котором в каждом VLAN работает отдельный экземпляр STP | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка стандарта Multiple Spanning Tree Protocol IEE 802.1s | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка стандарта STP Loopback Detection | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка стандарта Ethernet Ring Protection Switching | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протоколов динамической маршрутизации мультикаста | IGMP Proxy |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка IP Source Guard | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка Dynamic ARP Inspection | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка sFlow | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Проверка подлинности на основе MAC-адреса Port Security | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие защиты от DoS-атак | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Тип организации списков контроля доступа | Порт коммутатора; Приоритет IEEE 802.1p; VLAN ID; EtherType; DSCP; IP-протокол; Номер порта TCP/UDP |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | QoS классификация трафика на основании ACL | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Загрузка и выгрузка конфигурации и программного обеспечения по TFTP | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие защиты от смены корневого коммутатора в домене STP (Root Guard/Protection) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие механизма фильтрации сообщений BPDU (Bridge Protocol Data Unit) на портах | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие механизма блокировки портов при получении сообщений BPDU (Bridge Protocol Data Unit) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие дополнительной защиты от возникновения петель в домене STP (Loop Guard/Protection) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола динамической маршрутизации RIPv2 (Routing Information Protocol version 2) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола динамической маршрутизации OSPFv2 (Open Shortest Path First version 2) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола динамической маршрутизации OSPFv3 (Open Shortest Path First version 3) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола динамической маршрутизации IS-IS (Intermediate System to Intermediate System) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола динамической маршрутизации BGP (Border Gateway Protocol) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Интерфейс LAN-порта | SFP, SFP+, RJ-45 |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Тип LAN-порта | Медный |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддерживаемые протоколы передачи данных Ethernet LAN-портов | ≥ 1 |  | Гигабит в секунду | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддерживаемые протоколы передачи данных сетевых модулей Ethernet | ≥ 1 |  | Гигабит в секунду | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие портов SFP | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество портов 25G SFP28 | 0 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество портов 200G, 400G CFP, QSFP56 | 0 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Интерфейс сетевых модулей | SFP, SFP+, RJ-45 |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность установки в стандартную телекоммуникационную стойку (ширина 19 дюймов) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность монтажа в шкаф телекоммуникационный | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие устройства для укладки кабелей | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Объем ТCAM (на вход) | > 4000 и ≤ 8000 |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Объем ТCAM (на выход) | 0 |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Время задержки на коммутации, мкс | ≤ 5 |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка SyncE | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество портов Ethernet 10/100/1000 Base-T (8P8C) | ≥ 48 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие встроенного резервного аккумуляторного блока питания | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие встроенного датчика отказа блоков питания | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Использование интегральной схемы специального назначения (ASIC) для коммутации | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие аппаратного ускорителя маршрутизации/пересылки (hardware routing/forwarding accelerator) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность управления устройством по протоколу HTTP | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность управления устройством по протоколу HTTPS | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность загрузки файлов на устройство по нешифрованному протоколу передачи файлов | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность загрузки файлов на устройство по шифрованному протоколу передачи файлов | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие отдельного консольного (последовательного/серийного) порта для управления и диагностики | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность управления доступом при подключении к консольному (последовательному/серийному) порту | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие встроенного температурного датчика | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие встроенного датчика отказа системы охлаждения | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность изменения размера максимальной единицы передачи (maximum transmission unit, MTU) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка Ethernet-кадров увеличенного объема (jumbo frames) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка стандарта IEEE 802.1Q (VLAN) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка стандарта Double (VLAN) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка стандарта Selective Double (VLAN) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество отдельно работающих экземпляров протокола связующего дерева | > 32 и ≤ 64 |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка стандарта 802.3az | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка список контроля доступа для разных уровней протоколов | 2,3,4 |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка временных списков контроля доступа | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка доступа к консоли по SSH | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка доступа к веб-интерфейсу по SSL | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка приема и передачи и тегированного и нетегированного трафика одновременно | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка механизма склеивания VXLAN и MPLS доменов для EVPN | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка балансировки по эквивалентным путям для протокола IP | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка балансировки по неэквивалентным путям для протокола IP | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка маршрутизации на основе политик (Policy-Based Routing; PBR) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка агрегирования каналов (без протокола) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола агрегирования каналов LACP (Link Aggregation Control Protocol) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка IPv6 | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка статической маршрутизации IPv4 | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка статической маршрутизации IPv6 | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола динамической маршрутизации RIPv1 (Routing Information Protocol version 1) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола динамической маршрутизации RIPng (Routing Information Protocol next generation) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка расширения протокола динамической маршрутизации OSPF для multicast-трафика (MOSPF) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола динамической маршрутизации EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола динамической маршрутизации EIGRP IPv6 (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol with IPv6 support) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола динамической маршрутизации IS-ISv6 (Intermediate System to Intermediate System with IPv6 support) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола динамической маршрутизации AODV (RFC 3561) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола динамической маршрутизации BGPv6 (Border Gateway Protocol with IPv6 support) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка мультипротокольного расширения протокола динамической маршрутизации BGP (Multiprotocol Extensions for BGP; MBGP) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка стандарта RFC 7348 (VXLAN) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка стандарта RFC 8365 (EVPN-VXLAN) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка VXLAN L2 gateway | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка VXLAN L3 gateway | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка механизма полисинга трафика (traffic policing) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка механизма шейпинга трафика (traffic shaping) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка алгоритма управления очередями RED (random early detection) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка алгоритма управления очередями ARED (advanced random early detection) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка алгоритма управления очередями GRED (generalized random early detection) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка алгоритма управления очередями RRED (robust random early detection) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка алгоритма управления очередями WRED (weighted random early detection) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка алгоритма управления очередями CBQ (class-based queueing) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка алгоритма управления очередями FQ (fair queuing) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка алгоритма управления очередями WFQ (weighted fair queuing) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка алгоритма управления очередями RR (round-robin) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка алгоритма управления очередями WRR (weighted round robin) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка алгоритма управления очередями DWRR (deficit weighted round robin) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка алгоритма управления очередями DRR (deficit round robin) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка алгоритма управления очередями HTB (hierarchical token bucket) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка алгоритма управления очередями TBF (token bucket filter) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка записи системных событий (логов) на встроенный носитель памяти | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка механизма NAT (Network Address Translation) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие ALG (Application-Level Gateway) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка зеркалирования портов (port mirroring) в рамках одного устройства | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка зеркалирования портов (port mirroring) в рамках одного стека устройств | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка зеркалирования траффика (traffic mirroring) на удаленный хост (не подключенный непосредственно к устройству/стеку устройств) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка записи системных событий (логов) на внешний носитель памяти | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка отправки системных событий (логов) на удаленное хранилище (например, syslog-сервер) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность работы в качестве контроллера беспроводных точек доступа (Wi-Fi controller) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность работы в качестве точки доступа к беспроводной сети (Wi-Fi access point) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность работы в качестве DHCP-сервера | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность отправки DHCP-опций в режиме работы DHCP-сервером | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность работы в качестве DHCP-клиента | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность работы в качестве DHCP relay агента | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие функции DHCP Snooping (защита от атак, связанных с протоколом DHCP) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие функций защиты от атак, связанных с протоколом ARP | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие функции Proxy ARP | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие функции Local Proxy ARP | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие функций защиты от подмены IP-адреса (IP-spoofing) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие механизмов управления unicast-траффиком для предотвращения unicast-штормов | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие механизмов управления broadcast-траффиком для предотвращения broadcast-штормов | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие механизмов управления multicast-траффиком для предотвращения multicast-штормов | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка механизма маркировки трафика Class of Service (CoS; стандарт IEEE 802.1p) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка механизма маркировки трафика Type of Service (ToS) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка механизма маркировки трафика Differentiated Services (DiffServ) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка multicast-протокола маршрутизации IGMP (Internet Group Management Protocol) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие механизма IGMP snooping | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка multicast-протокола маршрутизации DVMRP (Distance Vector Multicast Routing Protocol) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка multicast-маршрутизации с помощью PIM (Protocol Independent Multicast) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола Multiple Registration Protocol (MRP; стандарт IEEE 802.1aq) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка технологии Shortest Path Bridging (SPB; IEEE 802.1aq) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола LLDP (Link Layer Discovery Protocol) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка механизма AAA (Authentication, Authorization, Accounting) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола RADIUS для AAA | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола Diameter для AAA | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола Kerberos для AAA | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола LDAP для AAA | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка SAML (Security Assertion Markup Language) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка скриптового программирования на языке Python | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка гранулярного контроля доступа к устройству (granular access control) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка защиты доступа к сети по стандарту (802.1x) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка Radius EAP (RFC 3579) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность работы в качестве DNS-клиентa (DNS client) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность работы в качестве DNS-сервера (DNS server) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность работы в качестве DNS-прокси (DNS proxy) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность работы в качестве NTP-клиента (NTP client) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность работы в качестве NTP-сервера (NTP server) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка стандарта IEEE 802.1ad (QinQ) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка механизма многопротокольной коммутации по меткам (MultiProtocol Label Switching, MPLS) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола резервирования CARP (Common Address Redundancy Protocol) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие механизмов сетевой балансировки нагрузки (multi-WAN routing/multihoming) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола PPP (Point-to-Point Protocol) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие встроенного модуля для подключения к сетям мобильной (сотовой) связи | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность использования USB-портов для подключения внешних модемов для доступа к сетям мобильной (сотовой) связи | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие механизмов фильтрации трафика с сохранением информации о сессии (stateful) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие механизмов фильтрации трафика без сохранения информации о сессии (stateless) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие механизмов фильтрации трафика по TCP/UDP портам | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие механизмов фильтрации трафика по сигнатурам приложений | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие системы обнаружения сетевых вторжений (Network Detection System, NDS) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие системы предотвращения сетевых вторжений (Network Prevention System, NPS) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие системы предотвращения потери/утечек информации (Data Loss/Leak Prevention, DLP) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие системы фильтрации веб-сайтов на основе контента (web-filtering/content filtering) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие системы фильтрации URL-адресов (URL filtering) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка создания IPSec VPN туннелей | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка создания SSL VPN туннелей | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка MPLS PseudoWire | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка MPLS PW резервирования | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие слотов расширения для установки дополнительных интерфейсных плат | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие встроенных интерфейсных плат | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество поддерживаемых маршруторов | ≥ 24 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество поддерживаемых MAC-адресов | ≥ 20000 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка возможности объединения в стэк | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка возможности электропитания через Ethernet (PoE) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Реализация трансляции сетевых адресов | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Выполнение функций фильтрации пакетов с использованием списков доступа (ACL – Access Control List) средствами специализированных интегральных микросхем (ASIC) интерфейсных модулей | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Функции фильтрации трафика предназначенного для модуля управления | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка MPLS multicast VPN | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка MPLS Traffic Engineering | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка MPLS FRR | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие связи IP-MAC-Port | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |