# ЗАПРОС КОТИРОВОК № ИПУ 2009/ ЗК-03

# Учреждение Российской  академии наук Институт проблем управления

# им. В. А. Трапезникова РАН (сокращенно ИПУ РАН),

# расположенный по адресу: 117997, ГСП-7, В-342, г. Москва, ул. Профсоюзная, дом 65,

# телефоны: 334-91-79. 334-75-70 (конт. лицо– Грибов Александр Алексеевич),

# факс: 334-91-79, E-mail: ekolog@ipu.ru, предусматривает за счет средств  Федерального бюджета осуществить размещение заказа на выполнение работ по поставке, установке и пуско-наладке оборудования для видеомониторингового сопровождения хода конференции и коммутационного оборудования для Малого конференц-зала (МКЗ) ИПУ РАН.

# Наименование, техническое задание, перечень работ/услуг указаны в Приложении № 1 к настоящему запросу; технические характеристики - в Приложении № 2; спецификация – в Приложении № 3. Форма котировочной заявки – Приложение №4.

# Начальная/ максимальная  цена контракта – 499 000р.

Срок  исполнения работы: 3 дня

Место, часы и способ подачи котировочной заявки в письменной форме на фирменном бланке Исполнителя по факсу или нарочным по адресу: 117997, г. Москва,

ул. Профсоюзная, дом 65, комн. 604, с 10:00 до 17:00.

Контактное лицо по приему заявок – Мокрушина Вера Александровна – 334-91-79.

Вместе с котировочной заявкой исполнитель предоставляет СПЕЦИФИКАЦИЮ работ/услуг (Приложение № 3)  , СВЕДЕНИЯ об участнике размещения заказа, включая банковские реквизиты участника размещения заказа (Приложение №5).

Дата начала подачи заявок: 20 февраля 2009г.

Дата и время окончания подачи заявок: 03 марта 2009г.  до 16часов 00 мин.

Срок заключения государственного контракта – не ранее чем через  7 (семь) дней со дня размещения на официальном сайте РФ протокола  рассмотрения и оценки котировочных  заявок (в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2008г.

№ 308-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон № 94 – ФЗ).

Способ оплаты: безналичный расчет по акту приемки – сдачи выполненных работ.

Дополнительные условия:

- Победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена товара.

- При предложении наиболее низкой цены товаров несколькими участниками, победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников размещения заказа.

- Каждый участник размещения заказа может подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

- Котировочные заявки, поданные после окончания приема заявок, не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа.

Цены и другие условия, указанные в котировочной заявке победителя запроса котировок остаются неизменными в течение всего срока действия контракта.

Приложения:  1.Наименование, техническое задание. 2. Технические характеристики 3. Спецификация. 4. Форма котировочной заявки. 5. Сведения об участнике размещения заказа. Перечень документов, подтверждающих данные анкеты: Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, Свидетельство о государственной регистрации и т.п.

Директор ИПУ РАН                                                                                        С.Н. Васильев

### Приложение №1

к запросу котировок

№ ИПУ 2009/ЗК-03

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по поставке, установке и пуско-наладке оборудования для видеомониторингового сопровождения хода конференции и коммутационного оборудования для Малого конференц-зала (МКЗ) ИПУ РАН

- Поставка комплекта коммутационного оборудования в следующем составе:

    - Aвтоматический коммутатор 2 х 1 сигналов VGA, UXGA и аудио стереосигналов. Прибор должен обнаруживать сигнал VGA и автоматически коммутировать его на активный вход. Если сигналы присутствуют на обоих входах, выбирается первый вход. Аудио-сигнал должен всегда коммутируется вместе с соответствующим сигналом VGA. Устройство должно иметь проходной XGA вход с переключателем эквивалентной нагрузки, переключатель для ввода / вывода идентификационных битов и ДУ замыканием контактов. Прибор должен работать в режиме активной коммутации и иметь функции синхронного распознавания и восстановления сигнала. Версия прибора «DS» (default select) позволяет выбрать вход, который используется по умолчанию, установкой DIP-переключателей с нижней стороны устройства. Благодаря полосе пропускания, превышающей 300 МГц, устройство является полностью прозрачным для сигналов высокого разрешения. В комплект входит источник питания 12 В. Также может использоваться с блоком питания VA-50P (опция), который способен обеспечивать питание до 6 приборов, рассчитанных на 12 В. Входы - 2 VGA/UXGA, проходное гнездо, разъемы HD15F. 2 аудио стерео несимметричных, разъемы mini Jack (3,5 мм). Выходы - 1 VGA/UXGA, разъем HD15F. 1 VGA/UXGA, разъем HD15F (связан с проходным гнездом). 1 аудио стерео несимметричный, разъем mini Jack (3,5 мм). Тип входа открытый. Полоса пропускания видеосигнала - 300 МГц на уровне -3 дБ. Максимальный уровень выходного видеосигнала - 1,8 В. Дифференциальная фаза - 0,03°. Дифференциальное усиление - 0,04%. К-фактор - Менее 0,05%. Отношение видеосигнал/шум - 70,6 дБ. Перекрестные помехи (видео) - -56 дБ на уровне 5 МГц.  Коэффициент гармоник - Менее 0,019%. Полоса пропускания аудиосигнала - 100 кГц на уровне -3 дБ. Отношение аудиосигнал/шум - 89 дБ, невзвешенное. Перекрестные помехи (аудио) - -52 дБ на уровне 1 кГц. Максимальный уровень выходного аудиосигнала - 5 В (дв. ампл.). Управление - Включение эквивалентной нагрузки на 1 входе, ДУ замыканием контактов, включатель идентификационных битов. 2-я гармоника - Менее 0,003%. Источник питания - 12 В, 50 мА. Масса - Около 0,3 кг. Габариты (Ш * Г * В) - 12 х 7,5 х 2,5. Необходимые Опции -  адаптеры для установки в стандартную 19” стойку. В комплекте должны быть  Блок питания и монтажный комплект.

Количество – 1 штука.

    - Линейный передатчик, преобразующий сигналы S-video в сигнал для передачи по витой паре. Возможность передачи стабильного сигнала на удаленное устройство отображения информации по кабельными линиями до 300 м. Частотный диапазон сигнала при длине кабеля до 400 метров составляет 6 МГц (на меньших расстояниях обеспечивается вещательное качество сигнала). Регуляторы уровня сигнала и контроля АЧХ. В комплект должны входить источник питания 12 В. Входы - 1 S-video, 1 В / 75 Ом (Y), 0,3 В / 75 Ом (С), клеммный модульный разъем 4-pin. Выходы - клеммный модульный разъем 4-pin; Полоса пропускания сигнала - 8,4 МГц на уровне -3 дБ (Y). Дифференциальное усиление - 0,04%. Отношение видеосигнал/шум - Более 60 дБ. Диапазон усиления - От -2,4 до + 6,5 дБ (Y), от - 2,7 до 15,6 дБ, (контроль АЧХ), от - 5,8 до + 7,8 дБ (С).  Нелинейность – 0,07%, Источник питания - 12 В, 40 мA.  Масса 0,26 кг Габариты (Ш * Г * В) -  12 х 7,5 х 2,5 см. Необходимые Опции -  адаптеры для установки в стандартную 19” стойку. В комплекте должны быть  Блок питания и монтажный комплект.

Количество – две штуки.

    - Линейный приемник, преобразующий сигнал, полученный по витой паре, в сигнал S-video, оснащенный проходным гнездом с переключателем эквивалентной нагрузки, которое позволяет подключить несколько подобных приемников к соответствующему передатчику  по одному кабелю витой пары. Входы - клеммный модульный разъем 4-pin. Выходы - 1 S-video, 1 В / 75 Ом (Y), 0,3 В / 75 Ом (С), клеммный модульный разъем 4-pin. Полоса пропускания сигнала - 8,4 МГц на уровне -3 дБ (Y). Дифференциальное усиление - 0,04%.  Отношение видеосигнал/шум - Более 60 дБ. Диапазон усиления - От -2,4 до + 6,5 дБ (Y), от - 2,7 до 15,6 дБ, (контроль АЧХ), от - 5,8 до + 7,8 дБ (С).  Нелинейность – 0,07%,  Источник питания - 40 мA.  Масса 0,26 кг, Габариты (Ш * Г * В) -  12 х 7,5 х 2,5 см. Необходимые опции -  адаптеры для установки в стандартную 19” стойку. В комплекте должны быть  блок питания и монтажный комплект.

Количество – две штуки.

    - Устройство - блок питания с 6 выходами, предназначенный для работы с коммутирующими устройствами, в которых обычно используется внешний трансформатор 12 В и устройств передачи сигнала по витой паре. Устройство может заменить до 6 сетевых блоков питания. Устройство должно иметь возможность устанавливаться в стандартную 19” стойку. В  комплект должны входить монтажные крепления позволяющие соединять несколько подобных устройств вместе. Устройство должно быть выполнено в надежном и прочном корпусе и иметь возможность подключаться к устройствам других производителей (до 600 мА суммарно) при условии, что полярность соблюдена верно (плюс – на центральном выводе. Выходы - 6 выходов х 12 В постоянный ток, 2000 mА суммарно, 500 mA на каждый канал. Вход (источник питания) - ~230 В, 50/60 Гц, 30 ВА. Масса – 1кг. Габариты (Ш * Г * В) -16,5 х 12 х 4,5 см. Опции - адаптер для установки в стандартную 19” стойку. В комплекте должны быть Сетевой шнур, монтажные крепления.

Количество – две штуки.

    - Устройство - матричный коммутатор 4x4 для сигналов s Video и симметричных стереофонических аудиосигналов. Прибор должен позволять одновременно перенаправлять от одного до четырех входных сигналов на все четыре или меньшее количество выходов. Входы и выходы прибора должны иметь непосредственную связь. Полоса частот видеосигнала 75 МГц должна гарантировать «прозрачность» работы коммутатора. Он должен быть снабжен легкосъемным блоком клемм для аудиосигналов. При работе источников сигнала от общего синхрогенератора устройство должно обеспечивать переключение без подрывов изображения, поскольку оно происходит во время кадрового гасящего испульса (КГИ). Кроме того, коммутатор должен обеспечивать режим «аудио-за-видео» (audio-follow-video) или раздельной коммутации (breakaway) видео и звука, сохранение и восстановление установок, и регулировку усиления для всех входов и всех выходов. Коммутатор должен иметь возможность управления кнопками на передней панели, с помощью системы дистанционного управления на инфракрасных лучах, и с компьютера, сенсорного экрана, или другого контроллера, подключенного через интерфейс RS-485 или RS-232. VS-4x4YCxl и выполнен в корпусе 19" 1U для установки в стойку и питаться от сети переменного тока 100 240 В, 50/60 Гц. Габаритные размеры 48,3 см х 17,8 см х 4,5 см. Полоса пропускания аудиосигнала (-3дБ) при полной нагрузке – 28 кГц. Усиление < 0,02%. дифференциальная фаза < 0.02%. К-фактор < 0.05%. Входы – YC (4входа): 1 В (Y), 0,3 В (С), 75 Ом, разъемы мини DIN; Cинхросигнал (1 вход): 1 В, 75 Ом, разъем BNC; Балансный стереозвук (4 входа): +4 дБм, 47 Ом, съемные клемные блоки. Максимальный размах выходного сигнала: Видеосигнал – 82 дБ, аудиосигнал – 74 дБ. Масса 2,7 кг. В комплекте должны быть сетевой шнур, нуль-модемный адаптер, инфракрасный пульт ДУ. Масса 2,7 кг.

Количество – одна штука.

    - Устройство - видеоусилитель, распределитель 1:2 композитных сигналов. Должно обеспечивать распределение входного сигнала на два идентичных выхода (разъемы BNC) для передачи на приемные устройства. Благодаря полосе пропускания 430 МГц устройство должно являться полностью  «прозрачным» элементом. Прибор должен иметь возможность использоваться в паре с усилителем, распределителем звуковых сигналов соответствующей серии. В комплект должны входить источник питания 12 В. Устройство должно относится к группе компактных приборов с оптимальным соотношением «цена-качество», которые применяются в разнообразных распределительных системах. Входы - 1 видео, 1 В/75 Ом, разъем BNC. Выходы  - 2 видео, 1 В/75 Ом, разъем BNC. Тип входа закрытый. Полоса пропускания видеосигнала - 430 МГц на уровне -3 дБ, 360 МГц на уровне -0,1 дБ. Максимальный размах выходного видеосигнала – 2В. Дифференциальная фаза - 0,05°. Дифференциальное усиление - 0,05%, Отношение сигнал/шум - 71,6 дБ. Регулировки - Усиление - от -1,2 до +6 дБ; контроль АЧХ - от 0 до +7,5 дБ (на 50 МГц) регуляторы должны быть расположены на передней панели. Источник питания - 12 В, 30 мА. Масса - Около 0,14 кг. Габариты (Ш * Г * В) - 6 см х 6,5 см х 2,5 см. В комплекте должен быть источник питания.

Количество – четыре штуки.

    - Устройство - приемник сигналов компьютерной графики или HDTV, аудиосигнала и управляющих данных, передаваемых по кабелю на витой паре соответствующим передатчиком. Устройство должно выдавать компьютерный графический сигнал, аналоговый небалансный стереофонический аудиосигнал, цифровой аудиосигнал S/PDIF, полученный преобразованием аналогового сигнала и ретранслирует управляющие команды через интерфейс RS-232. Прибор должен иметь регулировки уровня сигнала и компенсации АЧХ кабеля для видеосигнала и позволяет переключать полярность импульсов строчной и кадровой синхронизации в декодированном сигнале. Через выход S/PDIF должен выдаваться высококачественный 24-разрядный цифровой звук с частотой дискретизации 48 кГц. Интерфейс RS-232 должен позволять управлять практически любым прибором на расстоянии более 100 метров. Устройство должно иметь возможность получать питание от соответствующего передатчика по кабелю на витой паре или сам служить источником питания для него (при длине кабеля до 100 м). Для сигналов YUV (Y/Pb/Pr, Y/Cb/Cr) должны быть использованы переходные кабели VGA-3RCA. Входы - Витая пара (1 вх.), разъем RJ-45, выходы закрытого типа  - Видео: VGA-UXGA/HD (1 вых.), разъем HD15; аудио: S/PDIF (1 вых.), разъем RCA; стерео аналоговый (1 вых.), 3,5-мм гнездо; RS-232, 2-контактный клеммный блок (выдача данных, принятых из линии). Максимальный размах выходного видеосигнала – 1В. Полоса пропускания аудиосигнала - 20 Гц – 20 кГц (0,5 дБ). Отношение аудиосигнал/шум  лучше –80 дБ. Источник питания =12 В, 60 мА. Масса 0,3 кг. Габариты (Ш * Г * В) - 12 x 7,5 x 2,5 см (Ш, Г, В). Совместимость с HDTV. Поддержка систем Power Connect TM и RS-232 Connect TM, регуляторы уровня и компенсации АЧХ-кабеля.

Количество – две штуки.

    - Переходный кабель VGA на 5 BNC для передачи компьютерной графики на проектор или плазменную панель. Кабель должен состоять из пяти 75-омных мини-коаксиальных кабелей высокого разрешения, разделанных на металлический разъём VGA HD15 на одном конце, и 75-омных разъёмов BNC на другом конце.
Характеристики кабеля: Импеданс – 75 Ом, внешняя оболочка - серый ПВХ, диаметр 9,2 мм, внутренняя оболочка - ПВХ разноцветный, внутренний экран - фольга Mylar + лужёная медная оплётка, изоляция - вспененный полиэтилен, толщина 1,6 мм, Проводник - луженая медь 28 AWG(0,38 мм, 0,019"), Затухание (на 30 м) -  –0,6 дБ (на 1 МГц), –1,4 дБ (на 5 МГц), –2,1 дБ (на 10 МГц),  –4,8 дБ (на 50 МГц), –6,9 дБ (на 100 МГц), –9,4 дБ (на 180 МГц), –14,4 дБ (на 400 МГц), –20,5 дБ (на 750 МГц), –24,3 дБ (на 1000 МГц), Погонная ёмкость - 60 пФ/м (измерено на 1 кГц), Погонное сопротивление проводника - 237 Ом/км, скорость распространения сигнала - 78%. Длина- 7,6 м.

Количество – одна штука.

    - Переходный кабель VGA на 5 BNC для передачи компьютерной графики на проектор или плазменную панель. Кабель должен состоять из пяти 75-омных мини-коаксиальных кабелей высокого разрешения, разделанных на металлический разъём VGA HD15 на одном конце, и 75-омных разъёмов BNC на другом конце.
Характеристики кабеля: Импеданс – 75 Ом, внешняя оболочка - серый ПВХ, диаметр 9,2 мм, внутренняя оболочка - ПВХ разноцветный, внутренний экран - фольга Mylar + лужёная медная оплётка, изоляция - вспененный полиэтилен, толщина 1,6 мм, Проводник - луженая медь 28 AWG(0,38 мм, 0,019"), Затухание (на 30 м) -  –0,6 дБ (на 1 МГц), –1,4 дБ (на 5 МГц), –2,1 дБ (на 10 МГц),  –4,8 дБ (на 50 МГц), –6,9 дБ (на 100 МГц), –9,4 дБ (на 180 МГц), –14,4 дБ (на 400 МГц), –20,5 дБ (на 750 МГц), –24,3 дБ (на 1000 МГц), Погонная ёмкость - 60 пФ/м (измерено на 1 кГц), Погонное сопротивление проводника - 237 Ом/км, скорость распространения сигнала - 78%. Длина- 3 м.

Количество – пять штук.

    - Разъемы типа BNC Neutrik NBNC75BLP7  - BNC 75 Ом на кабель, обжимной (тип кабеля RG59).

Количество – 30 штук

    - Устройство - цифровой масштабатор для композитного видеосигнала и s-Video (Y/C). Входной видеосигнал должен масштабироваться в компьютерный графический сигнал с задаваемым оператором разрешением или в сигнал HDTV. Выходной разъем — 15-контактный HD. Входы - Композитный видеосигнал (1 вх.): 1 В, 75 Ом, разъем RCA; YC (1 вх.): 1 В (Y), 0,3 В (C), 75 Ом, разъем мини-DIN. Выходы - VGA (1 вых.): 15-конт. Разъем. Разрешение - VGA (640 x 480), SVGA (800 x 600), XGA (1024 x 768), WXGA (1366 x 768), SXGA (1280x1024), UXGA (1600x1200), WUXGA (1920x1200), 480p, 576p, 720p, псевдо-1080i (540p), 1080p (выходной сигнал Y с двухуровневым синхроимпульсом). Управление - Кнопки и светодиоды для выбора источника входного сигнала и выходного разрешения, клеммный блок для ключей дистанционного управления. Источник питания - =12 В, 500 мА. Масса - 0,4 кг. Габариты (Ш * Г * В) - 18,8 см x 11,4 см x 2,4 см. В комплект должен входить источник питания 12 В, с возможностью одновременного питания до 5-ти устройств. Частота кадров -16 Гц. Особенности устройства: возможность работы в различных телевизионных системах — NTSC (3,58/4,43), PAL (B/ G/H/I), совместимость с HDTV, входной сигнал — композитный или s-Video, выход — компьютерный графический видеосигнал и HDTV, 15-контактный разъем HD, выходные разрешения VGA (640 x 480), SVGA (800 x 600), XGA (1024 x 768), WXGA (1366 x 768), SXGA (1280 x 1024), UXGA (1600 x 1200), WUXGA (1920 x 1200), выходные разрешения HDTV 480p, 576p, 720p, 1080i и 1080p в компонентном формате (разъем HD15), управление — кнопками на передней панели со светодиодной индикацией (выбор источника сигнала и выходного разрешения) и дистанционным замыканием внешних контактов (выбор источника сигнала), трехмерный преобразователь чересстрочной развертки в построчную, трехмерный гребенчатый фильтр, компактный корпус. Два прибора устанавливаются рядом в 19-дюймовую стойку (1U) с помощью соответствующего адаптера.

Количество – три штуки.

    - Устройство – распределитель - усилители 1:3, предназначенный для работы с графикой и компонентным видео. Прибор должен быть снабжен пятью разъемами BNC для каждого выхода. В устройстве должны использоваться также 5 разъемов BNC для входных сигналов. Два остальных канала должны предназначаться для сигналов горизонтальной и вертикальной синхронизации; это логические/цифровые каналы, для них применяется специальная схема для восстановления синхронизации и формирования импульсов. В дополнение к задачам обработки сигналов RGBHV, каждый из трех аналоговых каналов должен работать независимо от других, позволяя применять устройство в качестве трех отдельных распределителей, усилитель 1:3  композитного видео или других форматов. Полоса пропускания 450 МГц должна обеспечивать прозрачность работы даже в жестких широковещательных условиях или в случае обработки изображений высокой четкости. Устройства должны быть выполнены в прочном, профессиональном корпусе, занимающем только один вертикальный отсек стандартной стойки 19”. Напряжение питания устройства — постоянный ток 12 В. Входы - 1 x 3-компонентное / RGB / композитное видео, 1 В (дв. ампл.) / 75 Ом, разъемы BNC, горизонтальная и вертикальная синхронизация, уровни ТТЛ.  Выходы - 3 x 3-компонентное/RGB/композитное видео, 1 В (дв. ампл.) / 75 Ом, разъемы BNC 3 x горизонтальная синхронизация, вертикальная синхронизация, уровни ТТЛ на разъеме BNC. Полоса пропускания сигнала на уровне (–3 дБ) - 450 MГц, при полной нагрузке. Максимальный уровень выходного сигнала - 2,1 В (дв. ампл.) / 75 Ом (R, G, B). Развязка - По постоянному току. Дифференциальная фаза - 0,02°. Дифференциальное усиление - 0,13%. К-фактор - Менее 0,05%. Отношение сигнал/шум - 82,3 дБ. Разделение каналов - Не хуже 55,9 дБ. Регулировки - Уровень: от 0,8 до +6,3 дБ; АЧХ: от 0 до +13,6 дБ на 50 MГц., 100 мА. Масса - 2,36 кг. Габариты (Ш * Г * В) - 19” (Ш), 7” (Г), 1 U (В) для монтажа в стойку. В комплект обязательно должен входить блок питания 12 В постоянного тока.

Количество – две штуки.

    - Готовый кабель 1 BNC-1 BNC — 75-омный кабель сверхвысокого разрешения из чистой меди сечением 18 AWG, разделанный на 75-омные байонетные разъёмы (типа BNC). Внешний экран - Фольга Mylar + Лужёная медная оплётка. Внешняя оболочка - Вспененная оболочка толщиной 4,57 мм. Характеристики затухания (на 30 м) - –0,3 дБ (на 1 МГц), –0,6 дБ (на 5 МГц), –0,8 дБ (на 10 МГц), –1,6 дБ (на 50 МГц), –2,0 дБ (на 100 МГц), –2,8 дБ (на 180 МГц), –4,4 дБ (на 400 МГц), –5,7 дБ (на 750 МГц), –6,7 дБ (на 1000 МГц). Погонная ёмкость - 53,1 пФ/м (на 1 кГц), Погонное сопротивление проводника - 21,8 Ом/км, Скорость распространения сигнала – 82%. Сертификация (UL, FT-4, RoHS) – CL2, FT-4, в соответствии с европейской директивой 2002/95/IEC. Длина 100 м.

Количество – две штуки.

    - Адаптер для 19-дюймовой стойки (1U), высотой 1U, для размещения трех приборов серии TOOL.

Количество – три штуки.

    - Силовой кабель ПВС 2х0,75 (ПВС 2х0,75) соединительный, предназначенный для присоединения к электрическим сетям подвижных и неподвижных установок бытового назначения, электроприборов, электроинструментов, машин и приборов бытового и аналогичного применения к сетям номинальным переменным напряжением до 380/660 В. Провод ПВС исполнения У предназначен для эксплуатации при температуре окружающей среды от - 40 до + 40°С, остальных исполнений – от - 25°С до плюс 40°С. Срок службы проводов ПВС 2х0,75 (ПВС 2х0,75)  не менее 6 лет при соблюдении условий эксплуатации и не менее 10 лет при использовании в  стационарной проводке. Номинальные токовые нагрузки при сечении жил, не более 0,50 мм – 2,5А, 0,75 мм – 6А; 1,0 мм – 10А 1,50 мм – 16А; 2,50 мм – 25А; 4,0 мм – 32А; 6,0 мм – 40А; 10 мм – 55А. Изоляция и оболочка проводов и шнуров устойчивы к деформации при температуре 70°С и устойчивы к растрескиванию, разрывная прочность изоляции и оболочки не менее 10 МПа и относительное удлинение не менее 150%. Провода в тропическом исполнении устойчивы к воздействию плесневых грибов (исполнение Т), не распространяют горение.
Ресурс проводов, выраженный в стойкости к знакопеременным деформациям изгиба 30 000 циклов.

Количество - 80 метров.

- Поставка устройства – однопортового видеосервера для систем видеонаблюдения. Характеристики: Датчик движения, буферизация изображения , Поддержка купольных и PTZ-камер, поддержка SNMP и одновременная передача потоков в форматах Motion JPEG и MPEG-4, многоуровневый доступ для пользователей, HTTPS-кодирование, возможность отключения неиспользуемых служб, например, ftp, поддержка протокола IEEE802.1X и фильтр IP-адресов - обеспечивают простое управление и конфигурирование видео. В дополнение встроенный сервер поддерживает стандарт Quality of Service (QoS), который позволяет обеспечить необходимую для потокового видео полосу пропускания и передачу команд управления по сети. Фильтр чересстрочной развертки улучшающий качество изображения при самом высоком разрешении (4CIF), Поддержка Интернета - протокол версии 6 (IPv6) и версии 4 (IPv4).  формат - PAL/NTSC; тип сжатия - M-JPEG/MPEG-4; 1 канал; до 768x576 эл. (10 уровней), встроенный WEB-сервер, Ethernet 10/100 (до 20 пользователей), скорость отображения - до 25/30 fps, количество уровней сжатия - 5; встроенный детектор активности, Pre/Post ALARM (буфер 9MB), видеовход - S-VHS вход, аналоговый выход (BNC); RS-232, RS-485 (поддержка внешней телеметрии PTZ); генератор время/дата/титры; напряжение питания - 7-20В(DC), адаптер в комплекте; размеры - 140х42х155 мм.

Количество – две штуки.

- Поставка усилителя мощности звука. Размер: 4,4х48,2х33,6. Вес: 13 кг. Мощность 8/4 Ом - 150Вт/200Вт, мощность Bridge 8 Ом- 400Вт, частотные характеристики: 20Гц-20кГц +/- 1 дБ, отношение сигнал/шум: -90 дБ, искажения менее 0,5%, входная чувствительность: 0,775 В/1,0 В/1,44 В, входное сопротивление: 10 кОм - несимметричное соединение, 20 кОм - симметричное соединение.

Количество – одна штука.

- Поставка акустической системы, в количестве двух  мониторов с характеристиками: Номинальная мощность 200 Вт (rms), 600 Вт (peak); Полоса частот 55Hz-20kHz(+3dB); Чувствительность 92dBSPL(1W@1m); Сопротивление 8 ohms; Максимальное давление 115 dB; Распределение 120°   по горизонтали, 80°   по вертикали; Частота среза кроссовера 2.8 kHz; Материал - 18 мм березовая фанера; Водоотталкивающее покрытие ); Grille Powder coated perforated steel.foam backed; Suspension Hardware 2 x 4-Position fly track,; Options 1 x Integral pole mount socket; Входные разъемы SpeakonNL4x2; Размеры (HxWxD) 290 mm x 480 mm x 330 mm; Вес 13 кг.

Количество – одна пара.

- Поставка кабеля удлинительный типа CR-L010 для подключения микрофонов (13-pin). Длина 10 метров. Форма разъема круглая.

Количество – четыре штуки.

- Поставка кабеля удлинительный типа CR-L020 для подключения микрофонов (13-pin). Длина 20 метров. Форма разъема круглая.

# Количество – три штуки.

- Поставка индустриальной дистанционной видеокамеры  PTZ (Pan/Tilt/Zoom - панаромирование/наклон/масштабирование),  объединяющая в одном стильном и удобном корпусе высококачественную цветную видеокамеру и гибкость удаленного управления поворотом/наклоном/масштабированием. 18х кратный вариообъектив должен позволять пользователю видеть небольшие или удаленные объекты с исключительной ясностью. Оборудование должно обеспечивать более широкий диапазон углов наклона и поворота при более быстром механизме. Оборудование должно иметь возможность потолочного крепления. автоматическая функция ICR, тревожная функция управление через RS-232C/422. Удаленный захват видеоизображения. Автоматическая ICR (IR Cut filter Removal) функция.  216х кратное масштабирование (18х - оптическое, 12х - цифровое). Широкий диапазон углов поворота/наклона при высоком быстродействии. Угол поворота: -170° до +170° (максимальная скорость 100°/с). Угол наклона: -30° до +90° (максимальная скорость 90°с). Превосходное качество изображения с ПЗС матрицей EXview HAD. Минимальное освещение 1 лк. Горизонтальное разрешение: 460 ТВ линий. Потолочная и настольная установка. Управление через RS-232C или RS-422. Автоматическая функция ICR. Автоматическая функция выключения. Возможность цепочечного взаимодействия (до 7 камер). Шесть предустанавливаемых позиций. Многофункциональный пульт дистанционного управления. Режим эмуляции EVI-D30/D31. Матрица 1/4 EXview HAD CCD, PAL. Число элементов 752 x 582. Разрешение 460 ТВ линий. Миним. расстояние до объекта От 10 мм. (х1) до 800 мм. (х18). Угол обзора по горизотали От 48 град. (х1) до 2,7 град. (х18). Диапазон приближения х18 оптическое, х12 цифровое, f 4,1 ~ 73,8, F= 1,4 ~ 3,0. Диапазон поворота +/- 170 град. (макс. скорость 100 град./сек.). Диапазон наклона +90/-30 град. (макс. скорость 90 град./сек.). Минимальная освещенность 1 lux. Скорость затвора 1 – 1/10000 сек. Установка баланса белого Авто, ATW, Outdoor, Indoor, ручная, одним нажатием. Сигнал/Шум >50dB. Эффекты Back light compensation, Negative/Monochrome Image. Возможности Сигнал тревоги при изменении фокусировки или экспозиции (256 областей измерения), отключаемый ИК-фильтр, эмуляция EVI-D31, до 7-и камер в цепочке. Видео выход S-video, RCA. Размеры (ШхВхГ) 132 х 144 х 144 мм. Вес 0,95 кг. Комплект поставки Камера, блок питания, ПДУ, потолочный крепеж. Цвет корпуса белый.

Количество – две штуки.

- Поставка  настенного крепления для поставляемой видеокамеры. Цвет белый. Количество – две штуки.

- Поставка настенного кронштейна для установки громкоговорителя до 10кг, типа Euromet BYR/M8, болт с резьбой М8, с регулировками поворота и наклона, сталь черного цвета.

Количество – две штуки.

- Поставка студийных наушников, мониторных, закрытого типа, импеданс 250 Ом, чувствительность 96 дБ, 5-35000 Гц, вес 270 г, разъем mini jack 3.5 mm, кабель 3 м. Количество – три штуки.

- Поставка мониторов ТFТ 17 дюймов. Характеристики: размер экрана – 17 дюймов, тип – жидкокристаллический, цвет – серебристый с черным, время отклика – 16, контрастность – 450:1, яркость - 260 кд/м2, Углы обзора (гор./верт.) - 140 градусов, Шаг пикселя - 0,264 мм, Макс. Разрешение - 1280x1024@75, Технология изготовления матрицы - TN (Twisted Nematic), Интерфейс - D-Sub 15 pin + DVI, Соответствие стандарту - TCO'99.

Количество – три штуки.

- Поставка программного модуля Palantir SE-14  (российских аналогов нет) к центральному контроллеру управления системы Интеллектуального конференц-зала (ИКЗ) для работы с серией 12xx. В состав модуля должен входить  шлюз Palantir Sensor v.2.12e и встроенный драйвер VISCA. Поддержка протокола SSL и PLT1120. Количество – одна штука.

- Монтаж оборудования в  помещении Малого Конференц-зала (МКЗ) и в существующий коммутационный шкаф с интегрированием в существующую систему Интеллектуального Конференц-Зала (ИКЗ) МКЗ, функционирующую на базе центрального контроллера ИКЗ Palantir PLTR-V12/4R. Специалисты, осуществляющие работы должны быть обучены и иметь допуск к работе с Palantir PLTR-V12/4R, с соответствующими ключами-кодами допуска. Работы должны входить в гарантийное сервисное обслуживание и осуществляются бесплатно.

- Провести комплекс работ по перенастройке центрального контроллера управления Palantir PLTR-V12/4R существующей системы Интеллектуального Конференц-Зала (ИКЗ) Малого конференц-зала (МКЗ). Специалисты, осуществляющие работы должны быть обучены и иметь допуск к работе с Palantir PLTR-V12/4R, с соответствующими ключами-кодами допуска. Работы должны входить в гарантийное сервисное обслуживание и осуществляются бесплатно.

Основные требования:

Обеспечить взаимодействие поставляемого оборудования с имеющейся системой Интеллектуального конференц-зала.

«Эквивалент» при поставке невозможен.

- Максимальная цена контракта: 499 000 (Четыреста девяносто девять тысяч) рублей.

2. Срок исполнения: 3 (Три) дня.

- Время проведение работ – только в свободный от эксплуатации помещения период, по согласованию с руководством Института.

- Поставка и все монтажные, пусконаладочные работы и работы по программированию должны быть осуществлены в течение трех дней, после подписания государственного контракта.

- Производимые работы не должны влиять на работоспособность и стабильность работы существующей системы Интеллектуального конференц-зала (ИКЗ) Малого конференц-зала (МКЗ).

- По завершению работ по монтажу устройства и пусконаладочных работ (перенастройке существующей системы) фирма-исполнитель обязана произвести полное испытание новой системы по проверке стабильности работы измененной системы Интеллектуального конференц-зала (ИКЗ) Малого конференц-зала (МКЗ) и преобразования различных сигналов управления, в присутствии представителя Института. Работы должны входить в гарантийное сервисное обслуживание и осуществляются бесплатно.

- После окончания всех монтажных и пусконаладочных работ, фирма-исполнитель работ обязана обеспечить присутствие специалиста в течение 10 (Десяти) рабочих дней, на безвозмездной основе, для оперативного устранения возможных внезапных сбоев работы существующей системы Интеллектуального конференц-зала (ИКЗ) Малого конференц-зала (МКЗ).

- Исполнитель должен иметь лицензию на производство строительных работ по устройству внутренних инженерных систем и оборудования, монтаж технологического оборудования, пусконаладочные работы.

- Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями руководящих документов ФСТЭК России (Гостехкомиссии России) и действующими в Российской Федерации нормами и правилами охраны труда, техники безопасности, элктро-, пожаро- и взрывоопасности, и обеспечить безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов.

- В стоимость поставляемого оборудования должны быть включены все затраты, связанные с оказанием услуг, включая транспортные услуги, монтажные и пусконаладочные работы, налоги, сборы и другие обязательные платежи.

От Поставщика:                                                                                         От Покупателя:

Директор  ИПУ РАН

___________________ /____________/                    _____________________С. Н. Васильев

# Приложение №2

# к запросу котировок

№ ИПУ 2009/ЗК –03

Технические характеристики

- Aвтоматический коммутатор 2 х 1 сигналов VGA, UXGA и аудио стереосигналов. Прибор должен обнаруживать сигнал VGA и автоматически коммутировать его на активный вход. Если сигналы присутствуют на обоих входах, выбирается первый вход. Аудио-сигнал должен всегда коммутируется вместе с соответствующим сигналом VGA. Устройство должно иметь проходной XGA вход с переключателем эквивалентной нагрузки, переключатель для ввода / вывода идентификационных битов и ДУ замыканием контактов. Прибор должен работать в режиме активной коммутации и иметь функции синхронного распознавания и восстановления сигнала. Версия прибора «DS» (default select) позволяет выбрать вход, который используется по умолчанию, установкой DIP-переключателей с нижней стороны устройства. Благодаря полосе пропускания, превышающей 300 МГц, устройство является полностью прозрачным для сигналов высокого разрешения. В комплект входит источник питания 12 В. Также может использоваться с блоком питания VA-50P (опция), который способен обеспечивать питание до 6 приборов, рассчитанных на 12 В. Входы - 2 VGA/UXGA, проходное гнездо, разъемы HD15F. 2 аудио стерео несимметричных, разъемы mini Jack (3,5 мм). Выходы - 1 VGA/UXGA, разъем HD15F. 1 VGA/UXGA, разъем HD15F (связан с проходным гнездом). 1 аудио стерео несимметричный, разъем mini Jack (3,5 мм). Тип входа открытый. Полоса пропускания видеосигнала - 300 МГц на уровне -3 дБ. Максимальный уровень выходного видеосигнала - 1,8 В. Дифференциальная фаза - 0,03°. Дифференциальное усиление - 0,04%. К-фактор - Менее 0,05%. Отношение видеосигнал/шум - 70,6 дБ. Перекрестные помехи (видео) - -56 дБ на уровне 5 МГц.  Коэффициент гармоник - Менее 0,019%. Полоса пропускания аудиосигнала - 100 кГц на уровне -3 дБ. Отношение аудиосигнал/шум - 89 дБ, невзвешенное. Перекрестные помехи (аудио) - -52 дБ на уровне 1 кГц. Максимальный уровень выходного аудиосигнала - 5 В (дв. ампл.). Управление - Включение эквивалентной нагрузки на 1 входе, ДУ замыканием контактов, включатель идентификационных битов. 2-я гармоника - Менее 0,003%. Источник питания - 12 В, 50 мА. Масса - Около 0,3 кг. Габариты (Ш * Г * В) - 12 х 7,5 х 2,5. Необходимые Опции -  адаптеры для установки в стандартную 19” стойку. В комплекте должны быть  Блок питания и монтажный комплект.

- Линейный передатчик, преобразующий сигналы S-video в сигнал для передачи по витой паре. Возможность передачи стабильного сигнала на удаленное устройство отображения информации по кабельными линиями до 300 м. Частотный диапазон сигнала при длине кабеля до 400 метров составляет 6 МГц (на меньших расстояниях обеспечивается вещательное качество сигнала). Регуляторы уровня сигнала и контроля АЧХ. В комплект должны входить источник питания 12 В. Входы - 1 S-video, 1 В / 75 Ом (Y), 0,3 В / 75 Ом (С), клеммный модульный разъем 4-pin. Выходы - клеммный модульный разъем 4-pin; Полоса пропускания сигнала - 8,4 МГц на уровне -3 дБ (Y). Дифференциальное усиление - 0,04%. Отношение видеосигнал/шум - Более 60 дБ. Диапазон усиления - От -2,4 до + 6,5 дБ (Y), от - 2,7 до 15,6 дБ, (контроль АЧХ), от - 5,8 до + 7,8 дБ (С).  Нелинейность – 0,07%, Источник питания - 12 В, 40 мA.  Масса 0,26 кг Габариты (Ш * Г * В) -  12 х 7,5 х 2,5 см. Необходимые Опции -  адаптеры для установки в стандартную 19” стойку. В комплекте должны быть  Блок питания и монтажный комплект.

- Линейный приемник, преобразующий сигнал, полученный по витой паре, в сигнал S-video, оснащенный проходным гнездом с переключателем эквивалентной нагрузки, которое позволяет подключить несколько подобных приемников к соответствующему передатчику  по одному кабелю витой пары. Входы - клеммный модульный разъем 4-pin. Выходы - 1 S-video, 1 В / 75 Ом (Y), 0,3 В / 75 Ом (С), клеммный модульный разъем 4-pin. Полоса пропускания сигнала - 8,4 МГц на уровне -3 дБ (Y). Дифференциальное усиление - 0,04%.  Отношение видеосигнал/шум - Более 60 дБ. Диапазон усиления - От -2,4 до + 6,5 дБ (Y), от - 2,7 до 15,6 дБ, (контроль АЧХ), от - 5,8 до + 7,8 дБ (С).  Нелинейность – 0,07%,  Источник питания - 40 мA.  Масса 0,26 кг, Габариты (Ш * Г * В) -  12 х 7,5 х 2,5 см. Необходимые опции -  адаптеры для установки в стандартную 19” стойку. В комплекте должны быть  блок питания и монтажный комплект.

- Устройство - блок питания с 6 выходами, предназначенный для работы с коммутирующими устройствами, в которых обычно используется внешний трансформатор 12 В и устройств передачи сигнала по витой паре. Устройство может заменить до 6 сетевых блоков питания. Устройство должно иметь возможность устанавливаться в стандартную 19” стойку. В  комплект должны входить монтажные крепления позволяющие соединять несколько подобных устройств вместе. Устройство должно быть выполнено в надежном и прочном корпусе и иметь возможность подключаться к устройствам других производителей (до 600 мА суммарно) при условии, что полярность соблюдена верно (плюс – на центральном выводе. Выходы - 6 выходов х 12 В постоянный ток, 2000 mА суммарно, 500 mA на каждый канал. Вход (источник питания) - ~230 В, 50/60 Гц, 30 ВА. Масса – 1кг. Габариты (Ш * Г * В) -16,5 х 12 х 4,5 см. Опции - адаптер для установки в стандартную 19” стойку. В комплекте должны быть Сетевой шнур, монтажные крепления.

- Устройство - матричный коммутатор 4x4 для сигналов s Video и симметричных стереофонических аудиосигналов. Прибор должен позволять одновременно перенаправлять от одного до четырех входных сигналов на все четыре или меньшее количество выходов. Входы и выходы прибора должны иметь непосредственную связь. Полоса частот видеосигнала 75 МГц должна гарантировать «прозрачность» работы коммутатора. Он должен быть снабжен легкосъемным блоком клемм для аудиосигналов. При работе источников сигнала от общего синхрогенератора устройство должно обеспечивать переключение без подрывов изображения, поскольку оно происходит во время кадрового гасящего испульса (КГИ). Кроме того, коммутатор должен обеспечивать режим «аудио-за-видео» (audio-follow-video) или раздельной коммутации (breakaway) видео и звука, сохранение и восстановление установок, и регулировку усиления для всех входов и всех выходов. Коммутатор должен иметь возможность управления кнопками на передней панели, с помощью системы дистанционного управления на инфракрасных лучах, и с компьютера, сенсорного экрана, или другого контроллера, подключенного через интерфейс RS-485 или RS-232. VS-4x4YCxl и выполнен в корпусе 19" 1U для установки в стойку и питаться от сети переменного тока 100 240 В, 50/60 Гц. Габаритные размеры 48,3 см х 17,8 см х 4,5 см. Полоса пропускания аудиосигнала (-3дБ) при полной нагрузке – 28 кГц. Усиление < 0,02%. дифференциальная фаза < 0.02%. К-фактор < 0.05%. Входы – YC (4входа): 1 В (Y), 0,3 В (С), 75 Ом, разъемы мини DIN; Cинхросигнал (1 вход): 1 В, 75 Ом, разъем BNC; Балансный стереозвук (4 входа): +4 дБм, 47 Ом, съемные клемные блоки. Максимальный размах выходного сигнала: Видеосигнал – 82 дБ, аудиосигнал – 74 дБ. Масса 2,7 кг. В комплекте должны быть сетевой шнур, нуль-модемный адаптер, инфракрасный пульт ДУ. Масса 2,7 кг.

- Устройство - видеоусилитель, распределитель 1:2 композитных сигналов. Должно обеспечивать распределение входного сигнала на два идентичных выхода (разъемы BNC) для передачи на приемные устройства. Благодаря полосе пропускания 430 МГц устройство должно являться полностью  «прозрачным» элементом. Прибор должен иметь возможность использоваться в паре с усилителем, распределителем звуковых сигналов соответствующей серии. В комплект должны входить источник питания 12 В. Устройство должно относится к группе компактных приборов с оптимальным соотношением «цена-качество», которые применяются в разнообразных распределительных системах. Входы - 1 видео, 1 В/75 Ом, разъем BNC. Выходы  - 2 видео, 1 В/75 Ом, разъем BNC. Тип входа закрытый. Полоса пропускания видеосигнала - 430 МГц на уровне -3 дБ, 360 МГц на уровне -0,1 дБ. Максимальный размах выходного видеосигнала – 2В. Дифференциальная фаза - 0,05°. Дифференциальное усиление - 0,05%, Отношение сигнал/шум - 71,6 дБ. Регулировки - Усиление - от -1,2 до +6 дБ; контроль АЧХ - от 0 до +7,5 дБ (на 50 МГц) регуляторы должны быть расположены на передней панели. Источник питания - 12 В, 30 мА. Масса - Около 0,14 кг. Габариты (Ш * Г * В) - 6 см х 6,5 см х 2,5 см. В комплекте должен быть источник питания.

- Устройство - приемник сигналов компьютерной графики или HDTV, аудиосигнала и управляющих данных, передаваемых по кабелю на витой паре соответствующим передатчиком. Устройство должно выдавать компьютерный графический сигнал, аналоговый небалансный стереофонический аудиосигнал, цифровой аудиосигнал S/PDIF, полученный преобразованием аналогового сигнала и ретранслирует управляющие команды через интерфейс RS-232. Прибор должен иметь регулировки уровня сигнала и компенсации АЧХ кабеля для видеосигнала и позволяет переключать полярность импульсов строчной и кадровой синхронизации в декодированном сигнале. Через выход S/PDIF должен выдаваться высококачественный 24-разрядный цифровой звук с частотой дискретизации 48 кГц. Интерфейс RS-232 должен позволять управлять практически любым прибором на расстоянии более 100 метров. Устройство должно иметь возможность получать питание от соответствующего передатчика по кабелю на витой паре или сам служить источником питания для него (при длине кабеля до 100 м). Для сигналов YUV (Y/Pb/Pr, Y/Cb/Cr) должны быть использованы переходные кабели VGA-3RCA. Входы - Витая пара (1 вх.), разъем RJ-45, выходы закрытого типа  - Видео: VGA-UXGA/HD (1 вых.), разъем HD15; аудио: S/PDIF (1 вых.), разъем RCA; стерео аналоговый (1 вых.), 3,5-мм гнездо; RS-232, 2-контактный клеммный блок (выдача данных, принятых из линии). Максимальный размах выходного видеосигнала – 1В. Полоса пропускания аудиосигнала - 20 Гц – 20 кГц (0,5 дБ). Отношение аудиосигнал/шум  лучше –80 дБ. Источник питания =12 В, 60 мА. Масса 0,3 кг. Габариты (Ш * Г * В) - 12 x 7,5 x 2,5 см (Ш, Г, В). Совместимость с HDTV. Поддержка систем Power Connect TM и RS-232 Connect TM, регуляторы уровня и компенсации АЧХ-кабеля.

- Переходный кабель VGA на 5 BNC для передачи компьютерной графики на проектор или плазменную панель. Кабель должен состоять из пяти 75-омных мини-коаксиальных кабелей высокого разрешения, разделанных на металлический разъём VGA HD15 на одном конце, и 75-омных разъёмов BNC на другом конце.
Характеристики кабеля: Импеданс – 75 Ом, внешняя оболочка - серый ПВХ, диаметр 9,2 мм, внутренняя оболочка - ПВХ разноцветный, внутренний экран - фольга Mylar + лужёная медная оплётка, изоляция - вспененный полиэтилен, толщина 1,6 мм, Проводник - луженая медь 28 AWG(0,38 мм, 0,019"), Затухание (на 30 м) -  –0,6 дБ (на 1 МГц), –1,4 дБ (на 5 МГц), –2,1 дБ (на 10 МГц),  –4,8 дБ (на 50 МГц), –6,9 дБ (на 100 МГц), –9,4 дБ (на 180 МГц), –14,4 дБ (на 400 МГц), –20,5 дБ (на 750 МГц), –24,3 дБ (на 1000 МГц), Погонная ёмкость - 60 пФ/м (измерено на 1 кГц), Погонное сопротивление проводника - 237 Ом/км, скорость распространения сигнала - 78%. Длина- 7,6 м.

- Переходный кабель VGA на 5 BNC для передачи компьютерной графики на проектор или плазменную панель. Кабель должен состоять из пяти 75-омных мини-коаксиальных кабелей высокого разрешения, разделанных на металлический разъём VGA HD15 на одном конце, и 75-омных разъёмов BNC на другом конце.
Характеристики кабеля: Импеданс – 75 Ом, внешняя оболочка - серый ПВХ, диаметр 9,2 мм, внутренняя оболочка - ПВХ разноцветный, внутренний экран - фольга Mylar + лужёная медная оплётка, изоляция - вспененный полиэтилен, толщина 1,6 мм, Проводник - луженая медь 28 AWG(0,38 мм, 0,019"), Затухание (на 30 м) -  –0,6 дБ (на 1 МГц), –1,4 дБ (на 5 МГц), –2,1 дБ (на 10 МГц),  –4,8 дБ (на 50 МГц), –6,9 дБ (на 100 МГц), –9,4 дБ (на 180 МГц), –14,4 дБ (на 400 МГц), –20,5 дБ (на 750 МГц), –24,3 дБ (на 1000 МГц), Погонная ёмкость - 60 пФ/м (измерено на 1 кГц), Погонное сопротивление проводника - 237 Ом/км, скорость распространения сигнала - 78%. Длина- 3 м.

- Разъемы типа BNC Neutrik NBNC75BLP7  - BNC 75 Ом на кабель, обжимной (тип кабеля RG59).

- Устройство - цифровой масштабатор для композитного видеосигнала и s-Video (Y/C). Входной видеосигнал должен масштабироваться в компьютерный графический сигнал с задаваемым оператором разрешением или в сигнал HDTV. Выходной разъем — 15-контактный HD. Входы - Композитный видеосигнал (1 вх.): 1 В, 75 Ом, разъем RCA; YC (1 вх.): 1 В (Y), 0,3 В (C), 75 Ом, разъем мини-DIN. Выходы - VGA (1 вых.): 15-конт. Разъем. Разрешение - VGA (640 x 480), SVGA (800 x 600), XGA (1024 x 768), WXGA (1366 x 768), SXGA (1280x1024), UXGA (1600x1200), WUXGA (1920x1200), 480p, 576p, 720p, псевдо-1080i (540p), 1080p (выходной сигнал Y с двухуровневым синхроимпульсом). Управление - Кнопки и светодиоды для выбора источника входного сигнала и выходного разрешения, клеммный блок для ключей дистанционного управления. Источник питания - =12 В, 500 мА. Масса - 0,4 кг. Габариты (Ш * Г * В) - 18,8 см x 11,4 см x 2,4 см. В комплект должен входить источник питания 12 В, с возможностью одновременного питания до 5-ти устройств. Частота кадров -16 Гц. Особенности устройства: возможность работы в различных телевизионных системах — NTSC (3,58/4,43), PAL (B/ G/H/I), совместимость с HDTV, входной сигнал — композитный или s-Video, выход — компьютерный графический видеосигнал и HDTV, 15-контактный разъем HD, выходные разрешения VGA (640 x 480), SVGA (800 x 600), XGA (1024 x 768), WXGA (1366 x 768), SXGA (1280 x 1024), UXGA (1600 x 1200), WUXGA (1920 x 1200), выходные разрешения HDTV 480p, 576p, 720p, 1080i и 1080p в компонентном формате (разъем HD15), управление — кнопками на передней панели со светодиодной индикацией (выбор источника сигнала и выходного разрешения) и дистанционным замыканием внешних контактов (выбор источника сигнала), трехмерный преобразователь чересстрочной развертки в построчную, трехмерный гребенчатый фильтр, компактный корпус. Два прибора устанавливаются рядом в 19-дюймовую стойку (1U) с помощью соответствующего адаптера.

- Устройство – распределитель - усилители 1:3, предназначенный для работы с графикой и компонентным видео. Прибор должен быть снабжен пятью разъемами BNC для каждого выхода. В устройстве должны использоваться также 5 разъемов BNC для входных сигналов. Два остальных канала должны предназначаться для сигналов горизонтальной и вертикальной синхронизации; это логические/цифровые каналы, для них применяется специальная схема для восстановления синхронизации и формирования импульсов. В дополнение к задачам обработки сигналов RGBHV, каждый из трех аналоговых каналов должен работать независимо от других, позволяя применять устройство в качестве трех отдельных распределителей, усилитель 1:3  композитного видео или других форматов. Полоса пропускания 450 МГц должна обеспечивать прозрачность работы даже в жестких широковещательных условиях или в случае обработки изображений высокой четкости. Устройства должны быть выполнены в прочном, профессиональном корпусе, занимающем только один вертикальный отсек стандартной стойки 19”. Напряжение питания устройства — постоянный ток 12 В. Входы - 1 x 3-компонентное / RGB / композитное видео, 1 В (дв. ампл.) / 75 Ом, разъемы BNC, горизонтальная и вертикальная синхронизация, уровни ТТЛ.  Выходы - 3 x 3-компонентное/RGB/композитное видео, 1 В (дв. ампл.) / 75 Ом, разъемы BNC 3 x горизонтальная синхронизация, вертикальная синхронизация, уровни ТТЛ на разъеме BNC. Полоса пропускания сигнала на уровне (–3 дБ) - 450 MГц, при полной нагрузке. Максимальный уровень выходного сигнала - 2,1 В (дв. ампл.) / 75 Ом (R, G, B). Развязка - По постоянному току. Дифференциальная фаза - 0,02°. Дифференциальное усиление - 0,13%. К-фактор - Менее 0,05%. Отношение сигнал/шум - 82,3 дБ. Разделение каналов - Не хуже 55,9 дБ. Регулировки - Уровень: от 0,8 до +6,3 дБ; АЧХ: от 0 до +13,6 дБ на 50 MГц., 100 мА. Масса - 2,36 кг. Габариты (Ш * Г * В) - 19” (Ш), 7” (Г), 1 U (В) для монтажа в стойку. В комплект обязательно должен входить блок питания 12 В постоянного тока.

- Готовый кабель 1 BNC-1 BNC — 75-омный кабель сверхвысокого разрешения из чистой меди сечением 18 AWG, разделанный на 75-омные байонетные разъёмы (типа BNC). Внешний экран - Фольга Mylar + Лужёная медная оплётка. Внешняя оболочка - Вспененная оболочка толщиной 4,57 мм. Характеристики затухания (на 30 м) - –0,3 дБ (на 1 МГц), –0,6 дБ (на 5 МГц), –0,8 дБ (на 10 МГц), –1,6 дБ (на 50 МГц), –2,0 дБ (на 100 МГц), –2,8 дБ (на 180 МГц), –4,4 дБ (на 400 МГц), –5,7 дБ (на 750 МГц), –6,7 дБ (на 1000 МГц). Погонная ёмкость - 53,1 пФ/м (на 1 кГц), Погонное сопротивление проводника - 21,8 Ом/км, Скорость распространения сигнала – 82%. Сертификация (UL, FT-4, RoHS) – CL2, FT-4, в соответствии с европейской директивой 2002/95/IEC. Длина 100 м.

- Адаптер для 19-дюймовой стойки (1U), высотой 1U, для размещения трех приборов серии TOOL.

- Силовой кабель ПВС 2х0,75 (ПВС 2х0,75) соединительного, предназначенного для присоединения к электрическим сетям подвижных и неподвижных установок бытового назначения, электроприборов, электроинструментов, машин и приборов бытового и аналогичного применения к сетям номинальным переменным напряжением до 380/660 В. Провод ПВС исполнения У предназначен для эксплуатации при температуре окружающей среды от - 40 до + 40°С, остальных исполнений – от - 25°С до плюс 40°С. Срок службы проводов ПВС 2х0,75 (ПВС 2х0,75)  не менее 6 лет при соблюдении условий эксплуатации и не менее 10 лет при использовании в  стационарной проводке. Номинальные токовые нагрузки при сечении жил, не более 0,50 мм – 2,5А, 0,75 мм – 6А; 1,0 мм – 10А 1,50 мм – 16А; 2,50 мм – 25А; 4,0 мм – 32А; 6,0 мм – 40А; 10 мм – 55А. Изоляция и оболочка проводов и шнуров устойчивы к деформации при температуре 70°С и устойчивы к растрескиванию, разрывная прочность изоляции и оболочки не менее 10 МПа и относительное удлинение не менее 150%. Провода в тропическом исполнении устойчивы к воздействию плесневых грибов (исполнение Т), не распространяют горение.
Ресурс проводов, выраженный в стойкости к знакопеременным деформациям изгиба 30 000 циклов. Количество - 80 метров.

- Устройство – однопортовый видеосервер для систем видеонаблюдения. Характеристики: Датчик движения, буферизация изображения , Поддержка купольных и PTZ-камер, поддержка SNMP и одновременная передача потоков в форматах Motion JPEG и MPEG-4, многоуровневый доступ для пользователей, HTTPS-кодирование, возможность отключения неиспользуемых служб, например, ftp, поддержка протокола IEEE802.1X и фильтр IP-адресов - обеспечивают простое управление и конфигурирование видео. В дополнение встроенный сервер поддерживает стандарт Quality of Service (QoS), который позволяет обеспечить необходимую для потокового видео полосу пропускания и передачу команд управления по сети. Фильтр чересстрочной развертки улучшающий качество изображения при самом высоком разрешении (4CIF), Поддержка Интернета - протокол версии 6 (IPv6) и версии 4 (IPv4).  формат - PAL/NTSC; тип сжатия - M-JPEG/MPEG-4; 1 канал; до 768x576 эл. (10 уровней), встроенный WEB-сервер, Ethernet 10/100 (до 20 пользователей), скорость отображения - до 25/30 fps, количество уровней сжатия - 5; встроенный детектор активности, Pre/Post ALARM (буфер 9MB), видеовход - S-VHS вход, аналоговый выход (BNC); RS-232, RS-485 (поддержка внешней телеметрии PTZ); генератор время/дата/титры; напряжение питания - 7-20В(DC), адаптер в комплекте; размеры - 140х42х155 мм.

- Усилитель мощности звука. Размер: 4,4х48,2х33,6. Вес: 13 кг. Мощность 8/4 Ом - 150Вт/200Вт, мощность Bridge 8 Ом- 400Вт, частотные характеристики: 20Гц-20кГц +/- 1 дБ, отношение сигнал/шум: -90 дБ, искажения менее 0,5%, входная чувствительность: 0,775 В/1,0 В/1,44 В, входное сопротивление: 10 кОм - несимметричное соединение, 20 кОм - симметричное соединение.

- Акустическая система с характеристиками мониторов: Номинальная мощность 200 Вт (rms), 600 Вт (peak); Полоса частот 55Hz-20kHz(+3dB); Чувствительность 92dBSPL(1W@1m); Сопротивление 8 ohms; Максимальное давление 115 dB; Распределение 120°   по горизонтали, 80°   по вертикали; Частота среза кроссовера 2.8 kHz; Материал - 18 мм березовая фанера; Водоотталкивающее покрытие ); Grille Powder coated perforated steel.foam backed; Suspension Hardware 2 x 4-Position fly track,; Options 1 x Integral pole mount socket; Входные разъемы SpeakonNL4x2; Размеры (HxWxD) 290 mm x 480 mm x 330 mm; Вес 13 кг.

- Кабель удлинительный типа CR-L010 для подключения микрофонов (13-pin). Длина 10 метров. Форма разъема круглая.

- Кабель удлинительный типа CR-L020 для подключения микрофонов (13-pin). Длина 20 метров. Форма разъема круглая.

- Индустриальная дистанционная видеокамера  PTZ (Pan/Tilt/Zoom - панаромирование/наклон/масштабирование),  объединяющая в одном стильном и удобном корпусе высококачественную цветную видеокамеру и гибкость удаленного управления поворотом/наклоном/масштабированием. 18х кратный вариообъектив должен позволять пользователю видеть небольшие или удаленные объекты с исключительной ясностью. Оборудование должно обеспечивать более широкий диапазон углов наклона и поворота при более быстром механизме. Оборудование должно иметь возможность потолочного крепления. автоматическая функция ICR, тревожная функция управление через RS-232C/422. Удаленный захват видеоизображения. Автоматическая ICR (IR Cut filter Removal) функция.  216х кратное масштабирование (18х - оптическое, 12х - цифровое). Широкий диапазон углов поворота/наклона при высоком быстродействии. Угол поворота: -170° до +170° (максимальная скорость 100°/с). Угол наклона: -30° до +90° (максимальная скорость 90°с). Превосходное качество изображения с ПЗС матрицей EXview HAD. Минимальное освещение 1 лк. Горизонтальное разрешение: 460 ТВ линий. Потолочная и настольная установка. Управление через RS-232C или RS-422. Автоматическая функция ICR. Автоматическая функция выключения. Возможность цепочечного взаимодействия (до 7 камер). Шесть предустанавливаемых позиций. Многофункциональный пульт дистанционного управления. Режим эмуляции EVI-D30/D31. Матрица 1/4 EXview HAD CCD, PAL. Число элементов 752 x 582. Разрешение 460 ТВ линий. Миним. расстояние до объекта От 10 мм. (х1) до 800 мм. (х18). Угол обзора по горизотали От 48 град. (х1) до 2,7 град. (х18). Диапазон приближения х18 оптическое, х12 цифровое, f 4,1 ~ 73,8, F= 1,4 ~ 3,0. Диапазон поворота +/- 170 град. (макс. скорость 100 град./сек.). Диапазон наклона +90/-30 град. (макс. скорость 90 град./сек.). Минимальная освещенность 1 lux. Скорость затвора 1 – 1/10000 сек. Установка баланса белого Авто, ATW, Outdoor, Indoor, ручная, одним нажатием. Сигнал/Шум >50dB. Эффекты Back light compensation, Negative/Monochrome Image. Возможности Сигнал тревоги при изменении фокусировки или экспозиции (256 областей измерения), отключаемый ИК-фильтр, эмуляция EVI-D31, до 7-и камер в цепочке. Видео выход S-video, RCA. Размеры (ШхВхГ) 132 х 144 х 144 мм. Вес 0,95 кг. Комплект поставки Камера, блок питания, ПДУ, потолочный крепеж. Цвет корпуса белый.

- Крепление для настенного крепления поставляемой видеокамеры. Цвет белый.

- Настенный кронштейн для установки громкоговорителя до 10кг, типа Euromet BYR/M10, болт с резьбой М10, с регулировками поворота и наклона, сталь черного цвета.

- Студийные наушники, мониторные, закрытого типа, импеданс 250 Ом, чувствительность 96 дБ, 5-35000 Гц, вес 270 г, разъем mini jack 3.5 mm, кабель 3 м.

- Монитор ТFТ 17 дюймов. Характеристики: размер экрана – 17 дюймов, тип – жидкокристаллический, цвет – серебристый с черным, время отклика – 16, контрастность – 450:1, яркость - 260 кд/м2, Углы обзора (гор./верт.) - 140 градусов, Шаг пикселя - 0,264 мм, Макс. Разрешение - 1280x1024@75, Технология изготовления матрицы - TN (Twisted Nematic), Интерфейс - D-Sub 15 pin + DVI, Соответствие стандарту - TCO'99.

- Программный модуль Palantir SE-14  (российских аналогов нет) к центральному контроллеру управления системы Интеллектуального конференц-зала (ИКЗ) для работы с серией 12xx. В состав модуля должен входить  шлюз Palantir Sensor v.2.12e и встроенный драйвер VISCA. Поддержка протокола SSL и PLT1120.

От Поставщика:                                                                                         От Покупателя:

Директор  ИПУ РАН

___________________ /____________/                  _____________________С.Н.Васильев

Приложение №3

к запросу котировок

№ ИПУ 2009/ЗК-03

# Спецификация товара, работ/услуг

(заполняется Исполнителем)

| № п/п | Наименование товара, работ/услуг | Кол-во | Цена, руб. | Общая цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aвтоматический коммутатор 2 х 1 сигналов VGA, UXGA и аудио стереосигналов. Прибор должен обнаруживать сигнал VGA и автоматически коммутировать его на активный вход. Если сигналы присутствуют на обоих входах, выбирается первый вход. Аудио-сигнал должен всегда коммутируется вместе с соответствующим сигналом VGA. Устройство должно иметь проходной XGA вход с переключателем эквивалентной нагрузки, переключатель для ввода / вывода идентификационных битов и ДУ замыканием контактов. Прибор должен работать в режиме активной коммутации и иметь функции синхронного распознавания и восстановления сигнала. Версия прибора «DS» (default select) позволяет выбрать вход, который используется по умолчанию, установкой DIP-переключателей с нижней стороны устройства. Благодаря полосе пропускания, превышающей 300 МГц, устройство является полностью прозрачным для сигналов высокого разрешения. В комплект входит источник питания 12 В. Также может использоваться с блоком питания VA-50P (опция), который способен обеспечивать питание до 6 приборов, рассчитанных на 12 В. Входы - 2 VGA/UXGA, проходное гнездо, разъемы HD15F. 2 аудио стерео несимметричных, разъемы mini Jack (3,5 мм). Выходы - 1 VGA/UXGA, разъем HD15F. 1 VGA/UXGA, разъем HD15F (связан с проходным гнездом). 1 аудио стерео несимметричный, разъем mini Jack (3,5 мм). Тип входа открытый. Полоса пропускания видеосигнала - 300 МГц на уровне -3 дБ. Максимальный уровень выходного видеосигнала - 1,8 В. Дифференциальная фаза - 0,03°. Дифференциальное усиление - 0,04%. К-фактор - Менее 0,05%. Отношение видеосигнал/шум - 70,6 дБ. Перекрестные помехи (видео) - -56 дБ на уровне 5 МГц. Коэффициент гармоник - Менее 0,019%. Полоса пропускания аудиосигнала - 100 кГц на уровне -3 дБ. Отношение аудиосигнал/шум - 89 дБ, невзвешенное. Перекрестные помехи (аудио) - -52 дБ на уровне 1 кГц. Максимальный уровень выходного аудиосигнала - 5 В (дв. ампл.). Управление - Включение эквивалентной нагрузки на 1 входе, ДУ замыканием контактов, включатель идентификационных битов. 2-я гармоника - Менее 0,003%. Источник питания - 12 В, 50 мА. Масса - Около 0,3 кг. Габариты (Ш * Г * В) - 12 х 7,5 х 2,5. Необходимые Опции - адаптеры для установки в стандартную 19” стойку. В комплекте должны быть Блок питания и монтажный комплект. | 1 шт. |  |  |
| 2 | Линейный передатчик, преобразующий сигналы S-video в сигнал для передачи по витой паре. Возможность передачи стабильного сигнала на удаленное устройство отображения информации по кабельными линиями до 300 м. Частотный диапазон сигнала при длине кабеля до 400 метров составляет 6 МГц (на меньших расстояниях обеспечивается вещательное качество сигнала). Регуляторы уровня сигнала и контроля АЧХ. В комплект должны входить источник питания 12 В. Входы - 1 S-video, 1 В / 75 Ом (Y), 0,3 В / 75 Ом (С), клеммный модульный разъем 4-pin. Выходы - клеммный модульный разъем 4-pin; Полоса пропускания сигнала - 8,4 МГц на уровне -3 дБ (Y). Дифференциальное усиление - 0,04%. Отношение видеосигнал/шум - Более 60 дБ. Диапазон усиления - От -2,4 до + 6,5 дБ (Y), от - 2,7 до 15,6 дБ, (контроль АЧХ), от - 5,8 до + 7,8 дБ (С). Нелинейность – 0,07%, Источник питания - 12 В, 40 мA. Масса 0,26 кг Габариты (Ш * Г * В) - 12 х 7,5 х 2,5 см. Необходимые Опции - адаптеры для установки в стандартную 19” стойку. В комплекте должны быть Блок питания и монтажный комплект | 2 шт. |  |  |
| 3 | Линейный приемник, преобразующий сигнал, полученный по витой паре, в сигнал S-video, оснащенный проходным гнездом с переключателем эквивалентной нагрузки, которое позволяет подключить несколько подобных приемников к соответствующему передатчику по одному кабелю витой пары. Входы - клеммный модульный разъем 4-pin. Выходы - 1 S-video, 1 В / 75 Ом (Y), 0,3 В / 75 Ом (С), клеммный модульный разъем 4-pin. Полоса пропускания сигнала - 8,4 МГц на уровне -3 дБ (Y). Дифференциальное усиление - 0,04%. Отношение видеосигнал/шум - Более 60 дБ. Диапазон усиления - От -2,4 до + 6,5 дБ (Y), от - 2,7 до 15,6 дБ, (контроль АЧХ), от - 5,8 до + 7,8 дБ (С). Нелинейность – 0,07%, Источник питания - 40 мA. Масса 0,26 кг, Габариты (Ш * Г * В) - 12 х 7,5 х 2,5 см. Необходимые опции - адаптеры для установки в стандартную 19” стойку. В комплекте должны быть блок питания и монтажный комплект | 2 шт. |  |  |
| 4 | Устройство - блок питания с 6 выходами, предназначенный для работы с коммутирующими устройствами, в которых обычно используется внешний трансформатор 12 В и устройств передачи сигнала по витой паре. Устройство может заменить до 6 сетевых блоков питания. Устройство должно иметь возможность устанавливаться в стандартную 19” стойку. В комплект должны входить монтажные крепления позволяющие соединять несколько подобных устройств вместе. Устройство должно быть выполнено в надежном и прочном корпусе и иметь возможность подключаться к устройствам других производителей (до 600 мА суммарно) при условии, что полярность соблюдена верно (плюс – на центральном выводе. Выходы - 6 выходов х 12 В постоянный ток, 2000 mА суммарно, 500 mA на каждый канал. Вход (источник питания) - ~230 В, 50/60 Гц, 30 ВА. Масса – 1кг. Габариты (Ш * Г * В) -16,5 х 12 х 4,5 см. Опции - адаптер для установки в стандартную 19” стойку. В комплекте должны быть Сетевой шнур, монтажные крепления | 2 шт. |  |  |
| 5 | Устройство - матричный коммутатор 4x4 для сигналов s Video и симметричных стереофонических аудиосигналов. Прибор должен позволять одновременно перенаправлять от одного до четырех входных сигналов на все четыре или меньшее количество выходов. Входы и выходы прибора должны иметь непосредственную связь. Полоса частот видеосигнала 75 МГц должна гарантировать «прозрачность» работы коммутатора. Он должен быть снабжен легкосъемным блоком клемм для аудиосигналов. При работе источников сигнала от общего синхрогенератора устройство должно обеспечивать переключение без подрывов изображения, поскольку оно происходит во время кадрового гасящего испульса (КГИ). Кроме того, коммутатор должен обеспечивать режим «аудио-за-видео» (audio-follow-video) или раздельной коммутации (breakaway) видео и звука, сохранение и восстановление установок, и регулировку усиления для всех входов и всех выходов. Коммутатор должен иметь возможность управления кнопками на передней панели, с помощью системы дистанционного управления на инфракрасных лучах, и с компьютера, сенсорного экрана, или другого контроллера, подключенного через интерфейс RS-485 или RS-232. VS-4x4YCxl и выполнен в корпусе 19" 1U для установки в стойку и питаться от сети переменного тока 100 240 В, 50/60 Гц. Габаритные размеры 48,3 см х 17,8 см х 4,5 см. Полоса пропускания аудиосигнала (-3дБ) при полной нагрузке – 28 кГц. Усиление < 0,02%. дифференциальная фаза < 0.02%. К-фактор < 0.05%. Входы – YC (4входа): 1 В (Y), 0,3 В (С), 75 Ом, разъемы мини DIN; Cинхросигнал (1 вход): 1 В, 75 Ом, разъем BNC; Балансный стереозвук (4 входа): +4 дБм, 47 Ом, съемные клемные блоки. Максимальный размах выходного сигнала: Видеосигнал – 82 дБ, аудиосигнал – 74 дБ. Масса 2,7 кг. В комплекте должны быть сетевой шнур, нуль-модемный адаптер, инфракрасный пульт ДУ. Масса 2,7 кг | 1 шт |  |  |
| 6 | Устройство - видеоусилитель, распределитель 1:2 композитных сигналов. Должно обеспечивать распределение входного сигнала на два идентичных выхода (разъемы BNC) для передачи на приемные устройства. Благодаря полосе пропускания 430 МГц устройство должно являться полностью «прозрачным» элементом. Прибор должен иметь возможность использоваться в паре с усилителем, распределителем звуковых сигналов соответствующей серии. В комплект должны входить источник питания 12 В. Устройство должно относится к группе компактных приборов с оптимальным соотношением «цена-качество», которые применяются в разнообразных распределительных системах. Входы - 1 видео, 1 В/75 Ом, разъем BNC. Выходы - 2 видео, 1 В/75 Ом, разъем BNC. Тип входа закрытый. Полоса пропускания видеосигнала - 430 МГц на уровне -3 дБ, 360 МГц на уровне -0,1 дБ. Максимальный размах выходного видеосигнала – 2В. Дифференциальная фаза - 0,05°. Дифференциальное усиление - 0,05%, Отношение сигнал/шум - 71,6 дБ. Регулировки - Усиление - от -1,2 до +6 дБ; контроль АЧХ - от 0 до +7,5 дБ (на 50 МГц) регуляторы должны быть расположены на передней панели. Источник питания - 12 В, 30 мА. Масса - Около 0,14 кг. Габариты (Ш * Г * В) - 6 см х 6,5 см х 2,5 см. В комплекте должен быть источник питания | 4 шт |  |  |
| 7 | Устройство - приемник сигналов компьютерной графики или HDTV, аудиосигнала и управляющих данных, передаваемых по кабелю на витой паре соответствующим передатчиком. Устройство должно выдавать компьютерный графический сигнал, аналоговый небалансный стереофонический аудиосигнал, цифровой аудиосигнал S/PDIF, полученный преобразованием аналогового сигнала и ретранслирует управляющие команды через интерфейс RS-232. Прибор должен иметь регулировки уровня сигнала и компенсации АЧХ кабеля для видеосигнала и позволяет переключать полярность импульсов строчной и кадровой синхронизации в декодированном сигнале. Через выход S/PDIF должен выдаваться высококачественный 24-разрядный цифровой звук с частотой дискретизации 48 кГц. Интерфейс RS-232 должен позволять управлять практически любым прибором на расстоянии более 100 метров. Устройство должно иметь возможность получать питание от соответствующего передатчика по кабелю на витой паре или сам служить источником питания для него (при длине кабеля до 100 м). Для сигналов YUV (Y/Pb/Pr, Y/Cb/Cr) должны быть использованы переходные кабели VGA-3RCA. Входы - Витая пара (1 вх.), разъем RJ-45, выходы закрытого типа - Видео: VGA-UXGA/HD (1 вых.), разъем HD15; аудио: S/PDIF (1 вых.), разъем RCA; стерео аналоговый (1 вых.), 3,5-мм гнездо; RS-232, 2-контактный клеммный блок (выдача данных, принятых из линии). Максимальный размах выходного видеосигнала – 1В. Полоса пропускания аудиосигнала - 20 Гц – 20 кГц (0,5 дБ). Отношение аудиосигнал/шум лучше –80 дБ. Источник питания =12 В, 60 мА. Масса 0,3 кг. Габариты (Ш * Г * В) - 12 x 7,5 x 2,5 см (Ш, Г, В). Совместимость с HDTV. Поддержка систем Power Connect TM и RS-232 Connect TM, регуляторы уровня и компенсации АЧХ-кабеля | 2 шт. |  |  |
| 8 | Переходный кабель VGA на 5 BNC для передачи компьютерной графики на проектор или плазменную панель. Кабель должен состоять из пяти 75-омных мини-коаксиальных кабелей высокого разрешения, разделанных на металлический разъём VGA HD15 на одном конце, и 75-омных разъёмов BNC на другом конце. Характеристики кабеля: Импеданс – 75 Ом, внешняя оболочка - серый ПВХ, диаметр 9,2 мм, внутренняя оболочка - ПВХ разноцветный, внутренний экран - фольга Mylar + лужёная медная оплётка, изоляция - вспененный полиэтилен, толщина 1,6 мм, Проводник - луженая медь 28 AWG(0,38 мм, 0,019"), Затухание (на 30 м) - –0,6 дБ (на 1 МГц), –1,4 дБ (на 5 МГц), –2,1 дБ (на 10 МГц), –4,8 дБ (на 50 МГц), –6,9 дБ (на 100 МГц), –9,4 дБ (на 180 МГц), –14,4 дБ (на 400 МГц), –20,5 дБ (на 750 МГц), –24,3 дБ (на 1000 МГц), Погонная ёмкость - 60 пФ/м (измерено на 1 кГц), Погонное сопротивление проводника - 237 Ом/км, скорость распространения сигнала - 78%. Длина- 7,6 м. | 1 шт. |  |  |
| 9 | Переходный кабель VGA на 5 BNC для передачи компьютерной графики на проектор или плазменную панель. Кабель должен состоять из пяти 75-омных мини-коаксиальных кабелей высокого разрешения, разделанных на металлический разъём VGA HD15 на одном конце, и 75-омных разъёмов BNC на другом конце. Характеристики кабеля: Импеданс – 75 Ом, внешняя оболочка - серый ПВХ, диаметр 9,2 мм, внутренняя оболочка - ПВХ разноцветный, внутренний экран - фольга Mylar + лужёная медная оплётка, изоляция - вспененный полиэтилен, толщина 1,6 мм, Проводник - луженая медь 28 AWG(0,38 мм, 0,019"), Затухание (на 30 м) - –0,6 дБ (на 1 МГц), –1,4 дБ (на 5 МГц), –2,1 дБ (на 10 МГц), –4,8 дБ (на 50 МГц), –6,9 дБ (на 100 МГц), –9,4 дБ (на 180 МГц), –14,4 дБ (на 400 МГц), –20,5 дБ (на 750 МГц), –24,3 дБ (на 1000 МГц), Погонная ёмкость - 60 пФ/м (измерено на 1 кГц), Погонное сопротивление проводника - 237 Ом/км, скорость распространения сигнала - 78%. Длина- 3 м. | 5 шт |  |  |
| 10 | Разъемы типа BNC Neutrik NBNC75BLP7 - BNC 75 Ом на кабель, обжимной (тип кабеля RG59). | 30 шт |  |  |
| 11 | Устройство - цифровой масштабатор для композитного видеосигнала и s-Video (Y/C). Входной видеосигнал должен масштабироваться в компьютерный графический сигнал с задаваемым оператором разрешением или в сигнал HDTV. Выходной разъем — 15-контактный HD. Входы - Композитный видеосигнал (1 вх.): 1 В, 75 Ом, разъем RCA; YC (1 вх.): 1 В (Y), 0,3 В (C), 75 Ом, разъем мини-DIN. Выходы - VGA (1 вых.): 15-конт. Разъем. Разрешение - VGA (640 x 480), SVGA (800 x 600), XGA (1024 x 768), WXGA (1366 x 768), SXGA (1280x1024), UXGA (1600x1200), WUXGA (1920x1200), 480p, 576p, 720p, псевдо-1080i (540p), 1080p (выходной сигнал Y с двухуровневым синхроимпульсом). Управление - Кнопки и светодиоды для выбора источника входного сигнала и выходного разрешения, клеммный блок для ключей дистанционного управления. Источник питания - =12 В, 500 мА. Масса - 0,4 кг. Габариты (Ш * Г * В) - 18,8 см x 11,4 см x 2,4 см. В комплект должен входить источник питания 12 В, с возможностью одновременного питания до 5-ти устройств. Частота кадров -16 Гц. Особенности устройства: возможность работы в различных телевизионных системах — NTSC (3,58/4,43), PAL (B/ G/H/I), совместимость с HDTV, входной сигнал — композитный или s-Video, выход — компьютерный графический видеосигнал и HDTV, 15-контактный разъем HD, выходные разрешения VGA (640 x 480), SVGA (800 x 600), XGA (1024 x 768), WXGA (1366 x 768), SXGA (1280 x 1024), UXGA (1600 x 1200), WUXGA (1920 x 1200), выходные разрешения HDTV 480p, 576p, 720p, 1080i и 1080p в компонентном формате (разъем HD15), управление — кнопками на передней панели со светодиодной индикацией (выбор источника сигнала и выходного разрешения) и дистанционным замыканием внешних контактов (выбор источника сигнала), трехмерный преобразователь чересстрочной развертки в построчную, трехмерный гребенчатый фильтр, компактный корпус. Два прибора устанавливаются рядом в 19-дюймовую стойку (1U) с помощью соответствующего адаптера | 3 шт |  |  |
| 12 | Устройство – распределитель - усилители 1:3, предназначенный для работы с графикой и компонентным видео. Прибор должен быть снабжен пятью разъемами BNC для каждого выхода. В устройстве должны использоваться также 5 разъемов BNC для входных сигналов. Два остальных канала должны предназначаться для сигналов горизонтальной и вертикальной синхронизации; это логические/цифровые каналы, для них применяется специальная схема для восстановления синхронизации и формирования импульсов. В дополнение к задачам обработки сигналов RGBHV, каждый из трех аналоговых каналов должен работать независимо от других, позволяя применять устройство в качестве трех отдельных распределителей, усилитель 1:3 композитного видео или других форматов. Полоса пропускания 450 МГц должна обеспечивать прозрачность работы даже в жестких широковещательных условиях или в случае обработки изображений высокой четкости. Устройства должны быть выполнены в прочном, профессиональном корпусе, занимающем только один вертикальный отсек стандартной стойки 19”. Напряжение питания устройства — постоянный ток 12 В. Входы - 1 x 3-компонентное / RGB / композитное видео, 1 В (дв. ампл.) / 75 Ом, разъемы BNC, горизонтальная и вертикальная синхронизация, уровни ТТЛ. Выходы - 3 x 3-компонентное/RGB/композитное видео, 1 В (дв. ампл.) / 75 Ом, разъемы BNC 3 x горизонтальная синхронизация, вертикальная синхронизация, уровни ТТЛ на разъеме BNC. Полоса пропускания сигнала на уровне (–3 дБ) - 450 MГц, при полной нагрузке. Максимальный уровень выходного сигнала - 2,1 В (дв. ампл.) / 75 Ом (R, G, B). Развязка - По постоянному току. Дифференциальная фаза - 0,02°. Дифференциальное усиление - 0,13%. К-фактор - Менее 0,05%. Отношение сигнал/шум - 82,3 дБ. Разделение каналов - Не хуже 55,9 дБ. Регулировки - Уровень: от 0,8 до +6,3 дБ; АЧХ: от 0 до +13,6 дБ на 50 MГц., 100 мА. Масса - 2,36 кг. Габариты (Ш * Г * В) - 19” (Ш), 7” (Г), 1 U (В) для монтажа в стойку. В комплект обязательно должен входить блок питания 12 В постоянного тока | 2 шт. |  |  |
| 13 | Готовый кабель 1 BNC-1 BNC — 75-омный кабель сверхвысокого разрешения из чистой меди сечением 18 AWG, разделанный на 75-омные байонетные разъёмы (типа BNC). Внешний экран - Фольга Mylar + Лужёная медная оплётка. Внешняя оболочка - Вспененная оболочка толщиной 4,57 мм. Характеристики затухания (на 30 м) - –0,3 дБ (на 1 МГц), –0,6 дБ (на 5 МГц), –0,8 дБ (на 10 МГц), –1,6 дБ (на 50 МГц), –2,0 дБ (на 100 МГц), –2,8 дБ (на 180 МГц), –4,4 дБ (на 400 МГц), –5,7 дБ (на 750 МГц), –6,7 дБ (на 1000 МГц). Погонная ёмкость - 53,1 пФ/м (на 1 кГц), Погонное сопротивление проводника - 21,8 Ом/км, Скорость распространения сигнала – 82%. Сертификация (UL, FT-4, RoHS) – CL2, FT-4, в соответствии с европейской директивой 2002/95/IEC. Длина 100 м | 2 шт. |  |  |
| 14 | Адаптер для 19-дюймовой стойки (1U), высотой 1U, для размещения трех приборов серии TOOL | 3 шт. |  |  |
| 15 | Силовой кабель ПВС 2х0,75 (ПВС 2х0,75) соединительного, предназначенного для присоединения к электрическим сетям подвижных и неподвижных установок бытового назначения, электроприборов, электроинструментов, машин и приборов бытового и аналогичного применения к сетям номинальным переменным напряжением до 380/660 В. Провод ПВС исполнения У предназначен для эксплуатации при температуре окружающей среды от - 40 до + 40°С, остальных исполнений – от - 25°С до плюс 40°С. Срок службы проводов ПВС 2х0,75 (ПВС 2х0,75) не менее 6 лет при соблюдении условий эксплуатации и не менее 10 лет при использовании в стационарной проводке. Номинальные токовые нагрузки при сечении жил, не более 0,50 мм – 2,5А, 0,75 мм – 6А; 1,0 мм – 10А 1,50 мм – 16А; 2,50 мм – 25А; 4,0 мм – 32А; 6,0 мм – 40А; 10 мм – 55А. Изоляция и оболочка проводов и шнуров устойчивы к деформации при температуре 70°С и устойчивы к растрескиванию, разрывная прочность изоляции и оболочки не менее 10 МПа и относительное удлинение не менее 150%. Провода в тропическом исполнении устойчивы к воздействию плесневых грибов (исполнение Т), не распространяют горение. Ресурс проводов, выраженный в стойкости к знакопеременным деформациям изгиба 30 000 циклов. Количество - 80 метров | 80 м |  |  |
| 16 | Устройство – однопортовый видеосервер для систем видеонаблюдения. Характеристики: Датчик движения, буферизация изображения , Поддержка купольных и PTZ-камер, поддержка SNMP и одновременная передача потоков в форматах Motion JPEG и MPEG-4, многоуровневый доступ для пользователей, HTTPS-кодирование, возможность отключения неиспользуемых служб, например, ftp, поддержка протокола IEEE802.1X и фильтр IP-адресов - обеспечивают простое управление и конфигурирование видео. В дополнение встроенный сервер поддерживает стандарт Quality of Service (QoS), который позволяет обеспечить необходимую для потокового видео полосу пропускания и передачу команд управления по сети. Фильтр чересстрочной развертки улучшающий качество изображения при самом высоком разрешении (4CIF), Поддержка Интернета - протокол версии 6 (IPv6) и версии 4 (IPv4). формат - PAL/NTSC; тип сжатия - M-JPEG/MPEG-4; 1 канал; до 768x576 эл. (10 уровней), встроенный WEB-сервер, Ethernet 10/100 (до 20 пользователей), скорость отображения - до 25/30 fps, количество уровней сжатия - 5; встроенный детектор активности, Pre/Post ALARM (буфер 9MB), видеовход - S-VHS вход, аналоговый выход (BNC); RS-232, RS-485 (поддержка внешней телеметрии PTZ); генератор время/дата/титры; напряжение питания - 7-20В(DC), адаптер в комплекте; размеры - 140х42х155 мм | 2 шт |  |  |
| 17 | Усилитель мощности звука. Размер: 4,4х48,2х33,6. Вес: 13 кг. Мощность 8/4 Ом - 150Вт/200Вт, мощность Bridge 8 Ом- 400Вт, частотные характеристики: 20Гц-20кГц +/- 1 дБ, отношение сигнал/шум: -90 дБ, искажения менее 0,5%, входная чувствительность: 0,775 В/1,0 В/1,44 В, входное сопротивление: 10 кОм - несимметричное соединение, 20 кОм - симметричное соединение | 1 шт. |  |  |
| 18 | Акустическая система с характеристиками мониторов: Номинальная мощность 200 Вт (rms), 600 Вт (peak); Полоса частот 55Hz-20kHz(+3dB); Чувствительность 92dBSPL(1W@1m); Сопротивление 8 ohms; Максимальное давление 115 dB; Распределение 120° по горизонтали, 80° по вертикали; Частота среза кроссовера 2.8 kHz; Материал - 18 мм березовая фанера; Водоотталкивающее покрытие ); Grille Powder coated perforated steel.foam backed; Suspension Hardware 2 x 4-Position fly track,; Options 1 x Integral pole mount socket; Входные разъемы SpeakonNL4x2; Размеры (HxWxD) 290 mm x 480 mm x 330 mm; Вес 13 кг | 2 шт. |  |  |
| 19 | Кабель удлинительный типа CR-L010 для подключения микрофонов (13-pin). Длина 10 метров. Форма разъема круглая. | 4 шт. |  |  |
| 20 | Кабель удлинительный типа CR-L020 для подключения микрофонов (13-pin). Длина 20 метров. Форма разъема круглая. | 3 шт. |  |  |
| 21 | Индустриальная дистанционная видеокамера PTZ (Pan/Tilt/Zoom - панаромирование/наклон/масштабирование), объединяющая в одном стильном и удобном корпусе высококачественную цветную видеокамеру и гибкость удаленного управления поворотом/наклоном/масштабированием. 18х кратный вариообъектив должен позволять пользователю видеть небольшие или удаленные объекты с исключительной ясностью. Оборудование должно обеспечивать более широкий диапазон углов наклона и поворота при более быстром механизме. Оборудование должно иметь возможность потолочного крепления. автоматическая функция ICR, тревожная функция управление через RS-232C/422. Удаленный захват видеоизображения. Автоматическая ICR (IR Cut filter Removal) функция. 216х кратное масштабирование (18х - оптическое, 12х - цифровое). Широкий диапазон углов поворота/наклона при высоком быстродействии. Угол поворота: -170° до +170° (максимальная скорость 100°/с). Угол наклона: -30° до +90° (максимальная скорость 90°с). Превосходное качество изображения с ПЗС матрицей EXview HAD. Минимальное освещение 1 лк. Горизонтальное разрешение: 460 ТВ линий. Потолочная и настольная установка. Управление через RS-232C или RS-422. Автоматическая функция ICR. Автоматическая функция выключения. Возможность цепочечного взаимодействия (до 7 камер). Шесть предустанавливаемых позиций. Многофункциональный пульт дистанционного управления. Режим эмуляции EVI-D30/D31. Матрица 1/4 EXview HAD CCD, PAL. Число элементов 752 x 582. Разрешение 460 ТВ линий. Миним. расстояние до объекта От 10 мм. (х1) до 800 мм. (х18). Угол обзора по горизотали От 48 град. (х1) до 2,7 град. (х18). Диапазон приближения х18 оптическое, х12 цифровое, f 4,1 ~ 73,8, F= 1,4 ~ 3,0. Диапазон поворота +/- 170 град. (макс. скорость 100 град./сек.). Диапазон наклона +90/-30 град. (макс. скорость 90 град./сек.). Минимальная освещенность 1 lux. Скорость затвора 1 – 1/10000 сек. Установка баланса белого Авто, ATW, Outdoor, Indoor, ручная, одним нажатием. Сигнал/Шум >50dB. Эффекты Back light compensation, Negative/Monochrome Image. Возможности Сигнал тревоги при изменении фокусировки или экспозиции (256 областей измерения), отключаемый ИК-фильтр, эмуляция EVI-D31, до 7-и камер в цепочке. Видео выход S-video, RCA. Размеры (ШхВхГ) 132 х 144 х 144 мм. Вес 0,95 кг. Комплект поставки Камера, блок питания, ПДУ, потолочный крепеж. Цвет корпуса белый | 2 шт. |  |  |
| 22 | Настенный кронштейн для установки громкоговорителя до 10кг, типа Euromet BYR/M10, болт с резьбой М10, с регулировками поворота и наклона, сталь черного цвета | 2 шт. |  |  |
| 23 | Крепление для настенного крепления поставляемой видеокамеры. Цвет белый | 2 шт. |  |  |
| 24 | Студийные наушники, мониторные, закрытого типа, импеданс 250 Ом, чувствительность 96 дБ, 5-35000 Гц, вес 270 г, разъем mini jack 3.5 mm, кабель 3 м | 3 шт. |  |  |
| 25 | Монитор ТFТ 17 дюймов. Характеристики: размер экрана – 17 дюймов, тип – жидкокристаллический, цвет – серебристый с черным, время отклика – 16, контрастность – 450:1, яркость - 260 кд/м2, Углы обзора (гор./верт.) - 140 градусов, Шаг пикселя - 0,264 мм, Макс. Разрешение - 1280x1024@75, Технология изготовления матрицы - TN (Twisted Nematic), Интерфейс - D-Sub 15 pin + DVI, Соответствие стандарту - TCO'99 | 3 шт. |  |  |
| 26 | Программный модуль Palantir SE-14 (российских аналогов нет) к центральному контроллеру управления системы Интеллектуального конференц-зала (ИКЗ) для работы с серией 12xx. В состав модуля должен входить шлюз Palantir Sensor v.2.12e и встроенный драйвер VISCA. Поддержка протокола SSL и PLT1120 | 1 шт. |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |
|  | НДС 18% |  |  |  |
|  | ВСЕГО с НДС: |  |  |  |

От Поставщика:                                                                                         От Покупателя:

Директор  ИПУ РАН

___________________ /____________/                  _____________________С.Н.Васильев

Приложение № 4

к запросу котировок

№ ИПУ 2009 /ЗК –03

Полное наименование организации,                                             В котировочную комиссию

Учреждения Российской академии наук

юридический адрес, телефон                                                   Института проблем управления

«_ »___________2009г. №_____                                                    им. В.А. Трапезникова РАН.

## КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Уважаемые господа!

Изучив направленный Вами запрос котировки цены, мы ниже подписавшиеся,

___________________________________________________________________,

предлагаем произвести работы поставке, установке и пуско-наладке оборудования для видеомониторингового сопровождения хода конференции и коммутационного оборудования для Малого конференц-зала (МКЗ) ИПУ РАН.

Цена контракта -_________.

Срок исполнения- _________.

Мы согласны, что оплата контракта будет производиться безналичным расчетом по акту приемки - сдачи выполненных работ.

Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки и признания нас победителем запроса котировок заключить предлагаемый контракт через 7 (семь) дней со дня  размещения на официальном сайте  РФ протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Цена и другие условия, указанные в данной котировочной заявке, остаются неизменными в течение всего срока действия контракта, если таковой будет с нами заключен.

К настоящей заявке прилагается СПЕЦИФИКАЦИЯ работ/услуг с указанием цены на каждый вид работы, итоговой цены (включая НДС), технических характеристик на поставляемое оборудование.

До подготовки и оформления официального контракта настоящая котировочная заявка вместе с Вашим уведомлением о присуждении контракта будет играть  роль обязательного контракта между нами.

Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировки цен и представление Подрядчиком котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Подпись участника размещения заказа,     расшифровка подписи, печать.

Приложение № 5

к запросу котировок

№  ИПУ 2009/ЗК-03

СВЕДЕНИЯ

об участнике размещения заказа

| № п/п | Наименование | Сведения об участнике размещения заказа (заполняется участником размещения заказа) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Полное и сокращенное наименование организации |  |
| 2 | Организационно-правовая форма |  |
| 3 | Свидетельство о регистрации (дата, №, кем выдано) |  |
| 4 | Юридический адрес |  |
| 5 | Адрес фактического местонахождения |  |
| 6 | Почтовый адрес |  |
| 7 | Идентификационный номер налогоплательщика |  |
| 8 | Ф. И. О. Руководителя |  |
| 9 | Банковские реквизиты |  |
| 10 | ИНН, КПП, ОКПО участника размещения заказа |  |
| 11 | Сведения о выданных участнику размещения заказа лицензиях, сертификатах соответствиях. |  |
| 12 | Контактные телефоны |  |
| 13 | Факс |  |
| 14 | Адрес электронной почты |  |

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются следующие документы:

- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (заверенная руководителем копия).

- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (заверенная руководителем копия).

3.  Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр (заверенная руководителем копия).

4. ……………………………………………………………………………………

Участник размещения заказа

(уполномоченный представитель)                                        ______________   _________

(подпись)                (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер                                                                 ______________  __________

М.П.                                                                                     (подпись)               (Ф.И.О.)