АРХИТЕКТУРА СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМИ СРЕДСТВАМИ

# В.Е. Герцман, И.В. Зименков, Ю.А. Королёв, А.А. Суворов

ОАО «Научно-инженерный центр Санкт-Петербургского электротехнического университета», 
Санкт-Петербург 197376,, ул. Профессора Попова, д.5, лит. О. info@nicetu.spb.ru, (812)703-75-84

Ключевые слова: дистанционное управление, измерительные средства, режимы управления, сеанс измерений.

Аннотация. Рассматриваются основные принципы и проблемы, связанные с реализацией удаленного управления измерительными средствами наземной системы наблюдения и контроля космических запусков. Представлена архитектура построения программного комплекса дистанционного управления, примеры описания заданий на сеанс измерений.

Введение

При проведении запусков космических аппаратов необходимо обеспечить измерения на протяженных трассах полета при расположении измерительных пунктов (ИП) на значительном удалении как от космодрома, так и от мест с развитой инфраструктурой жизнеобеспечения. Состав измерительных средств, для которых в первую очередь необходима реализация дистанционного управления, следующий: